Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від _______________№ _________

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці ТОВ «Сумитеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років

ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.

Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 61 ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим.

Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.04.2019р. № 224 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020років» ТОВ «Сумитеплоенерго» заплановані та  виконуються заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років.

Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років на 20.09.2019р.:

● по Сумській  ТЕЦ:

- виконані роботи:

- капітальний  ремонт парового котла  №1;

поточний ремонт:

- водогрійних котлів №№ 1,2,3;

- парового котла  №3;

- турбогенераторів №№ 2,3;

-  поточний ремонт турбогенератора №1,

- виконуються роботи:

- середній ремонт парового котла №2;

- ремонт допоміжного обладнання.

Запас вугілля складає  10 150 т

● по тепловим мережам  та котельним:

- виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування магістральних та квартальних теплових мереж.

За результатами випробувань на теплових мережах:

виявлено - 89 пошкоджень;

усунуто -   88 пошкоджень;

в роботі -    1  пошкоджень;

продовження Додатку

- замінено 1,21 пм аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання                   2 ПНС, 61 ЦТП і 20 котельних;

- виконуються роботи:

- заміна  аварійних дільниць магістральних та квартальних теплових мереж від ЦТП і котельних;

- поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних робіт на т/мережах;

- ремонт будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних;

- заходи по зменшенню споживання покупної електричної енергії в ЦТП підприємства;

- режимна наладка котлів згідно графіка;

- технічна діагностика та опосвідчення  котлів згідно графіка.

Всього станом на 20.09.2019 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано 96,6 % від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»                                       Д.Г. Васюнін