Техніко - економічне  обґрунтування

необхідності  та доцільності  впровадження  заходів

до Інвестиційної програми на 2020 рік

(довиконання заходів Інвестиційних програм 2017-2018 р.р. згідно з Постановою НКРЕКП від 06.12.2019 № 2637)

з комерційними пропозиціями постачальників і підрядників

І. Водопостачання

Пункт 1.4  Заходи  щодо підвищення якості  послуг з централізованого водопостачання

Пункт 1.4.1 Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Тополянського  водозабору ( № 2А)

Заходом передбачається  придбання  та  влаштування  насосного  агрегату  фірми  «HYDRO-VACUUM» типу GВС 3.А5.2.1120                                    (з електродвигуном  SMP.6 - 5,5 кВт) - 1 одиниці  та  шафою керування  UZS 6.05- 5,5 кВт.

Сума витрат, пов'язаних з придбанням нового обладнання, складає  162,63 тис.грн. (без ПДВ).

Основною метою технічного переоснащення свердловин є забезпечення  стабільним та якісним водопостачанням всіх споживачів міста.                            Своєчасне обслуговування обладнання, яке експлуатується на                       артезіанських  свердловинах, має стратегічне значення у всій системі подачі питної води.

З метою  підвищення надійності та довговічності погружних насосів                 на свердловинах є необхідність переоснащення  свердловин  з влаштуванням насосних агрегатів виробництва фірми «HYDRO-VACUUM».

Заходом передбачено влаштування нового насосного агрегату замість насосу типу  ЕЦВ 6х25х55.

Порівняльні  технічні характеристики насосів:

|  | ЕЦВ 6х25х55 | GВС 3.А5.2.1120 |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, м3/год | 25 | 25 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Питоме споживання електроенергії | 0,22 | 0,22 |
| Річний об'єм піднятої води, тис.м3 | 219,0 | 219,00 |
| Річні витрати електроенергії,тис. кВт-год | 48,18 | 48,18 |

Економія електроенергії  після впровадження заходу відсутня.

Економія можлива за рахунок збільшення (у 3 рази) кількості               мотогодин насосного агрегату до його капітального ремонту.

Для вибору насосного агрегату  було запропоновано  комерційну пропозицію  від ТОВ «Гідро-Вакуум Україна», ТОВ «Гідромаш Інжинірг»           та ТОВ «Інтерпроект GMBH».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунту- вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос глибинний GВС 3.А5.2.1120 з електродвигуном SMP.6 -5,5 кВт, 400В, 50Гц. В комплекті з шафою управління UZS 6.05-5,5 кВт, плавний пуск | 1 | 195 160,00 | 162633,33 | 162633,33 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Гідро-Вакуум Україна» |
|  | Всього: | 1 |  |  | 162 633,33 |  |

Пункт 1.4.2. Переоснащення насосних агрегатів на водопровідних насосних  станціях  ІІ-го підйому КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

Пункт 1.4.2.1 Переоснащення насосним  агрегатом  Лепехівської ВНС

Заходом передбачається переоснащення насосним агрегатом                     Лепехівської  ВНС ІІ-го  підйому, придбання та влаштування                                 насосного агрегату  фірми «WILO»  типу  SCP   200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1                                з електродвигуном 160 кВт, потужністю Q= 630  м3/год, напором  H=65 м.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням водопровідної насосної станції  ІІ підйому  складає 1048,40  тис.грн.

На цей час на Лепехівській ВНС ІІ-го підйому  експлуатуються                 наступні насосні агрегати :

№ 1-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю  160 кВт;

№ 2 - АД 630х90-2 з  електродвигуном потужністю  250 кВт;

№ 3-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю  200 кВт.

За період  експлуатації у 2018 році загальна наработка насосних агрегатів склала відповідно :

насос № 1 -  12 годин;

насос № 2 -  2878 годин;

насос № 3 -  4154 годин.

Заходом передбачається виконати заміну насосного агрегату типу                   АД  630х90-2.

За 2018 рік  цим насосним агрегатом  було  спожито  електроенергії:

2878  годин х 250 кВт =  719500  кВт-годин/ за рік .

При вводі в експлуатацію нового  насосного  агрегату   фірми  «WILO»  типу SCP 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 з електродвигуном 160 кВт  споживання  електроенергії  буде складати:

2878 годин  х 160 кВт = 460480  кВт-год за рік.

Середній економічний ефект складе :

719500 - 460480  = 259020  кВт-год за рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 2,45 грн., загальна вартість економічного ефекту складе: 259,02 х 2,45  =                                 634,60  тис.грн.

Термін окупності складе :  1048,40  :  634,60  = 1,65  року або  20  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ІБК «Гідросфера»,  ПП «Термовектор» та                              ТОВ «Гідро-Вакуум Україна».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «ІБК «Гідросфера».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос SCP одноступінчастий з одним вхідним робочим колесом для системи опалення та водопостачання (200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1) | 1 | 1092575,65 | 910479,70 | 910479,7 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ІБК «Гідросфера». |
| 2 | Засувка (HAWLE №4000Е1) коротка, чавунна фланцева PN 10 зі штурвалом Ду250 | 1 | 50586,26 | 42155,22 | 42155,22 |  |
| 3 | Засувка (HAWLE №4000Е1) коротка, чавунна фланцева PN 10 зі штурвалом Ду300 | 1 | 62939,80 | 52449,83 | 52449,83 |  |
| 4 | Зворотний клапан (HAWLE-Ozkan № 9883) чавунний фланцевий PN 10 з важелем і противагою Ду250 | 1 | 51983,74 | 43319,78 | 43319,78 |  |
|  | Всього: | 4 |  |  | 1048404,53 |  |

Пункт 1.4.2.2  Переоснащення  насосними агрегатами Лучанської ВНС

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      Лучанської ВНС ІІ-го  підйому, придбання та влаштування  насосного агрегату  фірми «WILO»  типу  SCP  200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1                               з електродвигуном 160 кВт, потужністю Q= 630  м3/год, напором  H=65 м.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням водопровідної насосної станції  ІІ підйому  складає 1135,80  тис.грн.

На  сьогоднішній день, на Лучанській ВНС ІІ-го підйому  експлуатуються  наступні  насосні  агрегати :

№ 1-  АКШ  100х250  з  електродвигуном потужністю  90 кВт

№ 2-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю 132 кВт;

№ 3-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю 132 кВт;

№ 4 – 630 Д 90 з  електродвигуном потужністю 200 кВт;

№ 5-  ЦН 400х105 з  електродвигуном потужністю 160 кВт.

За період експлуатації у 2018 році  загальна наработка насосних агрегатів склала відповідно :

насос № 1 -       12 годин;

насос № 3 -       12 годин;

насос № 4 -   2135 годин;

насос № 5 -   6596 годин.

Заходом передбачається  виконати заміну насосного агрегату                          типу  630 Д90.

За 2018 рік  цим насосним агрегатом  було  спожито  електроенергії:  2135 год х 200 кВт = 427000  кВт-годин/ за рік .

При вводі в експлуатацію нового   насосного  агрегату    фірми  «WILO»  типу SCP 200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1 з електродвигуном 160 кВт  споживання  електроенергії  буде складати:

2135 х 160 кВт = 341600   кВт-год за рік.

Середній економічний ефект складе :

427000 - 341600  =  85400  кВт-год за рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 2,45 грн.,      загальна вартість економічного ефекту складе:

85,4  х 2,45  =  209,23  тис.грн.

Термін окупності складе : 1135,8  :  209,23 = 5,4  року або  65  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ІБК «Гідросфера», ПП «Термовектор» та ТОВ «Гідро-Вакуум Україна».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «ІБК «Гідросфера».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос SCP одноступінчастий з одним вхідним робочим колесом для системи опалення та водопостачання (200/460 НА-160/4-Т4-R1/Е1) | 1 | 1092575,65 | 910479,71 | 910479,71 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ІБК «Гідро-сфера». |
| 2 | Засувка (HAWLE №4000Е1) коротка, чавунна фланцева PN 10 зі штурвалом Ду300 | 2 | 62939,80 | 52449,83 | 104899,66 |  |
| 3 | Зворотний клапан (HAWLE-Ozkan № 9884) чавунний фланцевий PN 10 з важелем і противагою, з амортизатором для демпфірування гідравлічних ударів Ду300 | 1 | 144499,68 | 120416,40 | 120416,40 |  |
|  | Всього: | 4 |  |  | 1135795,77 |  |

Пункт 1.4.3 Придбання дизельного зварювального апарата.

Заходом передбачається придбання зварювального апарата DGW500DM/RU компанії  Shindaiwa, 29 кВт – 1 одиниці.

Сума витрат, пов'язаних з придбанням комплекту обладнання складає                             822,01  тис.грн.

Існуючий дизельний генератор на сьогоднішній  день замортизований на 93%, є технічно та морально застарілим обладнанням.                                         Даний генератор було випущено в 1975 році, тому його технічне обслуговування ускладнюється по причині відсутності запасних частин.

Генератор використовується на підприємстві для виконання                  аварійно-ремонтних робіт, як джерело живлення зварювального                обладнання та  слугує аварійним джерелом живлення у разі припинення подачі  електроенергії  на  об’єкти  підприємства.

Враховуючи наведені фактори, на підприємстві стоїть необхідність                   у придбанні сучасного обладнання, яке відповідає нормам безпеки, забезпечує економію пального, а також є багатофункціональним                                та  універсальним  у використанні різного роду задач.

Розглядається можливість придбання дизельного зварювального апарату, генератору DGW500DM/RU Shindaiwa, 29 кВт, який дасть    можливість забезпечити автономним живленням для одночасного                 виконання зварювальних робіт, освітлення, живлення додаткового обладнання  у процесі виконання аварійно-відновлювальних робіт,                                а також дасть можливість  забезпечити аварійним джерелом живленням об’єкти  підприємства  у разі  припинення  подачі електроенергії.

Для вибору зварювального агрегату  було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «Индустриальное Оборудование», ТОВ «ТЕХНИК СЕРВИС» та ТОВ «Профтехсистема».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Индустриальное Оборудование».

Пункт 1.4.4 Придбання гідравлічної маслостанції в комплекті з обладнанням

Заходом передбачається придбання маслостанції в комплекті з обладнанням  – 1 одиниці.

Сума витрат, пов'язаних з придбанням обладнання складає                            615,38  тис.грн.

На сьогоднішній день на обслуговуванні підприємства знаходиться близько 535,984 км зовнішніх мереж водопостачання, 16 000 одиниць водопровідних колодязів та 5 357 одиниць  засувок. Із 16 000 колодязів               888 одиниць  знаходяться під асфальтом.

Середня кількість аварій на зовнішніх водопровідних мережах на рік складає близько 500 одиниць. У середньому за рік проводиться ремонт                               450 одиниць водорозбірних колонок, 50 одиниць пожежних гідрантів,                    120 одиниць  кранів  та  засувок, 380 одиниць водопровідних колодязів.

Враховуючи перелічене, для своєчасного та якісного виконання вищевказаних робіт КП «Міськводоканал» СМР  планує  придбати сучасне обладнання, яке відповідає нормам безпеки, забезпечує економію                пального, а також є багатофункціональним та універсальним при                 виконанні різного роду задач, а саме:

- Гідравлічна маслостанція Super Aspid DOA (Італія) в комплекті: рукава високого тиску L=10 м, що дасть можливість забезпечити автономним живленням додаткове обладнання  у процесі виконання аварійно-відновлювальних робіт:

  - легкий відбійний молоток,  KD12 DOA;

  - занурювальна помпа S3T Hydra-Tech;

  - вентилятор з гідроприводом  AV28H  DOA;

  - ударний гайковерт Stanley IW12.

Для вибору зварювального агрегату  було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «НВЦ «Валідус»  та ТОВ «АГІАННА».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «НВЦ «Валідус» .

ІІ. Водовідведення

Пункт 2.1.  Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

Пункт 2.1.1  Переоснащення  КНC- 3  насосним агрегатом

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатом  КНС-3.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-3 складає                           373,80 тис.грн. ( 301,452+ 18,377 + 17,336 + 36,632  = 373,80  тис.грн.).

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосного  агрегату

фірми «WILO» типу FА15.52Е   або  його аналогом  (Q= 250 м3/год,                      H=12,9 м, N= 15кВт) – 1 одиниці  з коліном  для «сухої» установки  DN150   – 1 одиниця, з клапаном зворотним чавунним DN150 – 1 одиниця та                    засувками шиберними з невисувними шпинделем PN10 зі штурвалом DN150 – 2 одиниці.

На цей час на каналізаційній насосній станції № 3  експлуатуються                         три види насосних агрегатів: ФГ 450 (Q=360 м3/год, H=16 м,                             N= 45 кВт);  WILO 250 ( Q= 250 м3/год, H=22,5 м, N= 15 кВт);

СД 250  ( Q= 250 м3/год, H=22,5 м, N= 37 кВт).

За період  експлуатації  в 2018 році  наработка насосних агрегатів склала:

№ 1 - ФГ 450 – 349,3 годин,

питома витрата електроенергії складає   0,125 кВт-год / м3 ;

№ 2 - WILO 250 – 1029,7 годин,

питома витрата електроенергії складає   0,06  кВт-год / м3;

№ 3 - СД 250 -  419,54 годин,

питома витрата електроенергії складає   0,148 кВт-год / м3 .

Об’єм перекачаних стоків за 2018 рік склав:

125748 м3 + 257425 м3 + 104885 м3 = 488058 м3.

Загальне споживання електроенергії по трьох насосам  склало :

15718,5 + 15445,5 +  15523 = 46687 кВт-год.

При вводі в експлуатацію одного  насосного   агрегату  типу FА 15.52Е

на КНС-3 перекачування стічних вод можливо здійснювати лише двома насосними агрегатами фірми «WILO».

Для перекачування загальної кількості стоків (488058 м3) насосом    WILO необхідно працювати не менше 1952,2 години, при цьому буде спожито :

1952,2 годин х 15 кВт = 29283 кВт-год.

Середня  економія  електроенергії по КНС-3 складе :

46687 -  29283 = 17404  кВт-год

Враховуючи вартість 1кВт-години електроенергії, без ПДВ – 2,45 грн., загальна вартість економічного ефекту складе:

17404 кВт - год х 2,45 = 42,64 тис.грн.

Термін окупності  складе : 373,8 : 42,64= 8,77 року або 105 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  дві комерційні пропозиції  від ТОВ «ІБК» Гідросфера» та ПП «Термовектор».

Обрано комерційну пропозицію ТОВ «ІБК» Гідросфера».

Специфікація обладнання

| № п.п | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунту- вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосний агрегат типу FА 15.52Е занурюємий одноступінчастий відцентровий насос(+FK202-4/22 насос «EMU» для відкач. стічної води) | 1 | 361742,30 | 301451,92 | 301451,92 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ІБК» Гідросфера» |
| 2 | Коліно для «сухої» установки DN150 | 1 | 22052,55 | 18377,13 | 18377,13 |  |
| 3 | Клапан зворотний чавунний DN150 PN10 GG25 CPL | 1 | 20804,35 | 17336,96 | 17336,96 |  |
| 4 | Засувка (VAG ZETA) шиберна з невисувнимм шпинделем PN10 зі штурвалом DN150 | 2 | 21979,33 | 18316,11 | 36632,22 |  |
|  | Всього: | 5 |  |  | 373798,23 |  |

Пункт 2.1.2 Переоснащення  КНC- 4  насосним агрегатом

Заходом передбачається переоснащення насосним агрегатом КНС- 4.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням складає:

365,69  тис.грн. (293,346 + 18,377 + 17,336 + 36,632  = 365,691 тис.грн.).

Заходом передбачається придбання та влаштування насосного                     агрегату фірми “WILO” типу FA 15.52 Е (Q=250 м3/год; Н=8м; N=11,5 кВт) або його аналогом — 1 одиниця  з коліном для “сухої” установки DN150 -               1 одиниця, з клапаном зворотним чавунним DN150 – 1 одиниця та засувками

шиберними з невисувними шпинделем PN10 зі штурвалом DN150 –                             2 одиниці.

На  сьогоднішній день, на КНС - 4 експлуатуються два види насосних агрегатів:

№ 1 -НЖФ 150 х 22   (Q=220 м3/год; Н=41м; N=55 кВт);

№ 2- WILO 250 — 1 одиниця  (Q=250 м3/год; Н=22,5м; N=11,5 кВт);

№ 3 -НЖФ 150 х 22   (Q=220 м3/год; Н=41м; N=55 кВт).

За  період  експлуатації  у 2018 році наработка насосних агрегатів склала:

НЖФ-150х 22 (№ 1) — 211,5 годин,

питома витрата електроенергії складає 0,25 кВт - год /м3;

WILO  250 (№ 2) — 1420,9 годин,

питома витрата електроенергії складає 0,046 кВт - год /м3;

НЖФ-150 (№ 3) — 334,8 годин,

питома витрата електроенергії складає 0,25 кВт – год /м3.

Об'єм перекачаних стоків ( м3)  за 2018 рік склав :

46530  + 355075 +73656   = 465261 м3.

Загальне споживання електроенергії (кВт-годин) по трьом насосам склало:  11632,5   + 16340,4 + 18414  = 46386,9 кВт - год.

При вводі в експлуатацію одного насосного агрегату типу                               FA 15.52Е (11,5 кВт) на КНС-4 перекачування стоків можливо                   здійснювати  лише  двома  насосними  агрегатами фірми «WILO».

Для перекачування загальної кількості стоків (465261 м3) насосом                      «WILO»  необхідно  роботи не менше 1861 години, при цьому буде спожито:

1861 х 11,5 = 21401,5 кВт- год.

Середня річна економія електроенергії по КНС- 4 складе:

46386,9  кВт- год. – 21401,5 кВт- год. = 24985,4 кВт- год.

Враховуючи вартість 1 кВт - години електроенергії, без ПДВ - 2,45 грн., загальна вартість економічного ефекту складає:

24985,4 кВт- год. х 2,45 грн. = 61,21тис.грн.

Термін окупності складає : 365,69  : 61,21 =  6  років або  72 місяці.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  дві комерційні пропозиції  від  ТОВ «ІБК» Гідросфера» та  ПП «Термовектор».

Обрано комерційну пропозицію ТОВ «ІБК» Гідросфера».

Специфікація обладнання

| № п.п | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосний агрегат типу FА 15.52Е занурюємий одноступінчастий відцентровий насос(+FK202-4/17 насос «EMU» для відкач. стічної води) | 1 | 352015,51 | 293346,26 | 293346,26 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ІБК» Гідросфера» |
| 2 | Коліно для «сухої» установки DN150 | 1 | 22052,55 | 18377,13 | 18377,13 |  |
| 3 | Клапан зворотний чавунний DN150 PN10 GG25 CPL | 1 | 20804,35 | 17336,96 | 17336,96 |  |
| 4 | Засувка (VAG ZETA) шиберна з невисувнимм шпинделем PN10 зі штурвалом DN150 | 2 | 21979,33 | 18316,11 | 36632,22 |  |
|  | Всього: | 5 |  |  | 365692,57 |  |

Пункт 2.1.3  Переоснащення  КНC-13 фекальними насосними агрегатами  з  шафою керування

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами КНС-13.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-13 складає :

294,32  грн. ( 240,841+ 13,279+12,302+ 27,897=294,319 тис.грн.)

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосних агрегатів

фірми «WILO» типу  FA10.34E  з електродвигуном 7,9  кВт - 1 одиниці,                      з опорним фланцевим коліном – 1 одиниця, клапаном зворотнім чавунним –                           1 одиниця, засувками шиберними  з невисувними шпинделем зі штурвалом –

2 одиниці,  або його  аналогом  (Q  =  81 м3/год, H = 19,7 м).

На цей час на каналізаційній насосній станції № 13 експлуатуються                          наступні насосні агрегати:

№ 1 -  СМ 100 х 65  з потужністю електродвигуна 7,5 кВт;

№ 2 -  WILO   з потужністю електродвигуна  7,5 кВт;

№ 3 -  СМ 100 х 65  з потужністю електродвигуна 7,5 кВт.

За період  експлуатації у 2018 році  наработка насосних агрегатів склала :

№ 1 -  СМ 100х65  -  291,7  годин;

№ 2 -  WILO  -  0   годин;

№ 3 -  СМ 100х65  -    219,8  годин.

Заходом  передбачається заміна одного насосного агрегату (№ 1)                   типу СМ 100 х 65  (N  = 7,5 кВт).

Параметри насосів:  Q = 50 м3/год, H = 20 м, електродвигун                                  з потужністю 7,5 кВт.

Питома витрата електроенергії насоса склала:

7,5 : 50 =  0,15  кВт-год/м3.

За 2018 рік  насоси перекачали  стоків:

511,5  х 50  = 25575  м3.

При потужності  7,5 кВт витрати електроенергії складають:

7,5 кВт х  511,5 годин =  3836,25 кВт-год.

При вводі в експлуатацію  двох  фекальних насосних  агрегатів   типу FA10.34E з параметрами  Q = 81,5 м3/год, H =19,7 м, з потужністю  електродвигуна  7,9 кВт питома витрата електроенергії складе:

7,9 кВт-год :  81,5 м3 = 0,097 кВт-год/ м3.

Економічна  річна різниця  складе: 0,15 - 0,097 = 0,053  кВт-год/м3 .

Розрахункова  величина економічного ефекту по питомій потужності                    в відповідності з кількістю стічних вод, приведених до величини об'єму              2018 року:

25575 м3 х 0,053 кВт-год/ м3 = 1355,475 кВт-год на рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 2,45 грн., загальна  вартість  економічного ефекту складе:

1355,47 кВт-год х 2,45 = 3,321 тис. грн.

Термін окупності в даному випадку не визначаємо, так як економія електроенергії незначна, загальна економія досягається за                               рахунок збільшення мотогодин експлуатації насосного агрегату                                  та відсутністю   витрат на його ремонт.

Для вибору насосних агрегатів було запропоновано  комерційні пропозиції  від  ТОВ «ІБК» Гідросфера»   та   ПП  «Термовектор».

Обрано комерційну пропозицію ТОВ «ІБК» Гідросфера».

Специфікація обладнання

| № п.п | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос FА10.34Е занурюємий одноступінчастий відцентровий насос (+ FK202-4/12 насос "EMU" для відкач. стічної води) | 1 | 289009,12 | 240840,93 | 240840,93 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ІБК» Гідросфера» |
| 2 | Опорне фланцеве коліно DN 100 | 1 | 15934,96 | 13279,13 | 13279,13 |  |
| 3 | Клапан зворотний чавунний DN 100 PN10 GG 25 | 1 | 14762,82 | 12302,35 | 12302,35 |  |
| 4 | Засувка (VAG ZETA) шиберна з невисувними шпинделем PN10 зі штурвалом Ду100 | 2 | 16738,16 | 13948,47 | 27896,94 |  |
|  | Всього: | 5 |  |  | 294319,35 |  |

Пункт 2.1.4 Переоснащення  КНC-15 фекальними насосними агрегатами  з шафою керування

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами КНС-15.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-15 складає:                                            294,32 грн.

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосних агрегатів

фірми «WILO» типу  FA10.34E  з електродвигуном 7,9  кВт - 1 одиниці,                          з опорним фланцевим коліном – 1 одиниця, клапаном зворотнім чавунним –                           1 одиниця, засувка  шиберна  з  невисувними шпинделем  зі  штурвалом –

2 одиниці,  або його  аналогом  (Q =  81 м3/год, H = 19,7 м)

На цей час на каналізаційній насосній станції № 15 експлуатуються                          наступні насосні агрегати:

№ 1 -  СМ 150х20  з потужністю електродвигуна 18,5 кВт;

№ 2 -  СМ 150х20  з потужністю електродвигуна 18,5 кВт.

№ 3 -  WILO з потужністю електродвигуна 7,5 кВт;

За період  експлуатації у 2018 році  наработка насосних агрегатів склала :

№ 1 -  СМ 150х20  - 544,7  годин;

№ 2 -  СМ 150х20  - 342,6  годин;

№ 3 -  WILO  -   0 годин.

Заходом  передбачається заміна одного насосного агрегату (№1)                   типу  СМ 150х20 ( N  = 18,5 кВт).

Параметри насосу № 1:  Q = 73 м3/год, H =26 м, електродвигун                                  з потужністю 18,5 кВт.

Питома витрата електроенергії насоса № 1 склала:

18,5 : 73 =  0,254  кВт-год/м3.

За 2018 рік  насоси перекачали  стоків:

887,3 х 73  = 64772,9 м3

При цьому було використано наступний об’єм електроенергії:

887,3 х 18,5 = 16415 кВт-годин

При вводі в експлуатацію  двох  фекальних насосних  агрегатів   типу FA10/34E з параметрами  Q = 81,5 м3/год, H = 19,7 м, з потужністю  електродвигуна  7,9 кВт питома витрата електроенергії складе:

7,9 кВт-год :  81,5 м3 = 0,097 кВт-год/ м3.

Загальні  витрати електроенергії при перекачці стоків об’ємом

64772,9 м3 складуть:      64772,9 :  81,5 = 794,76 год.

794,76  х 7,9 = 6278,6  кВт-год

Економічна річна різниця витрат електроенергії складає :

16415 – 6278,6 = 10136,4  кВт-годин.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 2,45 грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

10136,4 кВт-год х 2,45 = 24,834 тис. грн.

Термін окупності складає : 294,32  : 24,834 =  11,85  років або  142 місяці.

Загальна економія досягається  за рахунок  збільшення мотогодин  експлуатації насосного агрегату та  відсутністю   витрат на його ремонт.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від  ТОВ «ІБК» Гідросфера»   та   ПП  «Термовектор».

Обрано комерційну пропозицію ТОВ «ІБК» Гідросфера» .

Специфікація обладнання

| № п.п | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунт вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос FА10.34Е занурюємий одноступінчастий відцентровий насос (+ FK202-4/12 насос "EMU" для відкач. стічної води) | 1 | 289009,12 | 240840,93 | 240840,93 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ІБК» Гідросфера» |
| 2 | Опорне фланцеве коліно DN 100 | 1 | 15934,96 | 13279,13 | 13279,13 |  |
| 3 | Клапан зворотний чавунний DN 100 PN10 GG 25 | 1 | 14762,82 | 12302,35 | 12302,35 |  |
| 4 | Засувка (VAG ZETA) шиберна з невисувними шпинделем PN10 зі штурвалом Ду100 | 2 | 16738,16 | 13948,47 | 27896,94 |  |
|  | Всього: | 5 |  |  | 294319,35 |  |

Комерційні пропозиції  надані до п. 2.1.3 в  розділі Водовідведення.

Пункт 2.1.5 Придбання шаф керування для КНС-1А

Заходом передбачається  придбання шаф керування для КНС-1А:                 шафи керування Aqua star solo 1-3-75.0-1CA з плавним пуском  Schneider                75 кВт та байпасом - 1 одиниці та   шафи керування Aqua star solo 1-3-132.0-1CA з плавним пуском Schneider 132 кВт та байпасом - 1 одиниці.

Сума витрат, пов'язаних з придбанням обладнання складає:                                            806,25  грн.

Необхідно  виконати  роботи по встановленню шаф керування  насосами № 2 тип КФС 250х63, 75 кВт та насосами № 3,4 тип СД450х56,                132 кВт.

Встановлення шаф керування наддасть наступні техніко-економічні поліпшення:

- Зменшення навантаження на електричні мережі та обладнання за рахунок зниження пускових токів у шість разів.

- Усунення гідравлічних ударів у мережі.

- Збільшення міжремонтного інтервалу обладнання.

- Попередження аварійних режимів роботи обладнання при перенавантаженні та аварійному режимі електроживлення.

- Можливість приєднання  обладнання до системи віддаленого контролю та диспетчеризації.

Для вибору шаф керування  було запропоновано  комерційні пропозиції  від  ТОВ «Енергозберігаючі технології» та  ТОВ «Омега Вест Трейд».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ ««Енергозберігаючі технології».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шафа керування Aqua star solo 1-3-75.0-1CA | 1 | 357 750,00 | 298 125,00 | 298 125,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Енерго-зберігаючі технології» |
| 2 | Шафа керування Aqua star solo 1-3-132.0-1CA | 1 | 609 752,00 | 508 126,67 | 508 126,67 |  |
|  | Всього: | 2 |  |  | 806251,67 |  |

Пункт 2.4  Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

Пункт  2.4.1  Придбання автомобіля JAC N56, бортова платформа

Заходом передбачається придбання автомобіля JAC N56, бортової платформи. Сума витрат, пов'язаних з придбанням  вказаного автомобіля  складає  518,96 тис.грн (без ПДВ).

На даний час на балансі  КП «Міськводоканал» СМР знаходяться                   19 каналізаційних насосних станцій, 6 водозаборів, 7 насосних станцій третього підйому та очисні споруди.

На вище перелічених об’єктах знаходяться 58 вантажопідйомних одиниць, 99 вентиляційних установок, 29 глибинних  насосних агрегатів,                що знаходяться в свердловинах, 24 насосних агрегати ІІ-го підйому,               47 одиниць фекальних насосних агрегатів та 46 насосних агрегатів на очисних спорудах.

Всі  вищенаведені  об’єкти  знаходяться в різних районах міста.

Для безперебійного функціонування вентиляційних систем об’єктів підприємства, з метою безпечного виконання робіт на об’єктах, необхідно виконувати щомісячні огляди цього обладнання, згідно вимог Правил. Вантажопідйомне обладнання вимагає постійного нагляду та ремонту                   для підтримання його у працездатному стані.

Для електрообладнання (електродвигуни, кабельні системи, пускові установки) необхідно вчасно виконувати ТО згідно графіків ППР (змащування підшипників, перевірка системи живлення, тощо).

Також всі насосні агрегати обладнані системами автоматичного захисту та контролю, що в свою чергу, теж потрібно налагоджувати                       та проводити огляди, дані системи захисту приєднані до системи  диспетчеризації, тому в разі виникнення аварійної ситуації (вихід з                       ладу будь-якого обладнання), вимагають  термінового реагування для                        її усунення.

Тому для забезпечення безаварійного водопостачання та водовідведення міста, підтримання обладнання в працездатному стані неможливе без транспортної одиниці, придбання якої є вкрай необхідною.

Для вибору автомобіля  було запропоновано  комерційні пропозиції  від  ТОВ «АГСОЛКО Україна» та  ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».

Комерційні  пропозиції  надано  в USD :

№ 1 ТОВ «АГСОЛКО Україна » - 26 500 USD, з ПДВ;

№ 2 ТОВ «Спец-Ком-Сервіс»  -     27 500 USD, з ПДВ.

Для перерахунку приймаємо курс станом на 16.12.2019 року                      23,5 грн. за 1 USD. Відповідно  отримуємо  вартість автомобілів :                                                       № 1 ТОВ  «АГСОЛКО Україна»   - 518,96 тис. грн., без ПДВ ;

№ 2 ТОВ  «Спец-Ком-Сервіс»  -      538,54 тис.грн, без ПДВ.

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «АГСОЛКО Україна».

Пункт  2.4.2  Придбання автомобіля ЗАЗ Vida Cargo- фургон

Заходом передбачається придбання автомобіля ЗАЗ Vida Cargo- фургон. Сума витрат, пов'язаних з придбанням  вказаного автомобіля  складає  246,17 тис.грн (без ПДВ).

На  сьогоднішній день,  на підприємстві  КП «Міськводоканал» СМР експлуатуються  такі  легкові автомобілі:

ВАЗ-2107 -    2 одиниці (рік випуску – 2001, 2004),

ВАЗ-21099 -  1 одиниця (рік випуску 2003),

ВАЗ 21213  – 1 одиниця (рік випуску 2004),

з  пробігом  630-850  тисяч км.

Автомобілі мають   значний  термін  експлуатації,  зношені  наступні  деталі  та  агрегати:

-   двигуни : зношені  колінчаті  вали та  головки  блоку, навісне  обладнання;

-  кузов  : пошкоджено  наскрізною  корозією  двері  та  крила, ланжерони опори амортизаторів, бризговики крила;

-   редуктор заднього  моста:  видає  сторонні  шуми, і як  наслідок  вихід  з  ладу.

У  зв’язку  зі  збільшенням  виробничих  навантажень  на  легковий  транспорт, а  саме потреби для  обслуговування  абонентського  відділу, юридичного відділу, дільниці  КВПтаА, бухгалтерії, відділу головного механіка, відділ головного енергетика  та ін.  Витрати   на  технічне  обслуговування та  ремонт  автомобілів  складає  близько 25 тис.грн. на рік    на  одну  одиницю  техніки.

На  підставі  вищевказаного   для  подальшої  ефективної  роботи  основних підрозділів підприємства по обслуговуванню  транспортом   виникла  потреба  придбання  для  підприємства вантажопасажирських  автомобілів   ЗАЗVida Cargo – фургон.

Для вибору автомобіля  було запропоновано  комерційні пропозиції      від  ПрАТ «Суми - Авто» та  ПрАТ «Полтава - Авто».

Обрана комерційна пропозиція ПрАТ «Суми-Авто»

Пункт  2.4.3  Придбання автомобіля ЗАЗ  Lanos Cargo - фургон

Заходом передбачається придбання автомобіля ЗАЗ  Lanos Cargo - фургон. Сума витрат, пов'язаних з придбанням  вказаного автомобіля  складає  207,00 тис.грн (без ПДВ).

На  сьогоднішній день,  на підприємстві  КП «Міськводоканал» СМР експлуатуються  такі  легкові автомобілі:

ВАЗ-2107    -  2 одиниці (рік випуску – 2001, 2004),

ВАЗ-21099  -  1 одиниця (рік випуску 2003),

ВАЗ 21213   - 1 одиниця (рік випуску 2004),

з  пробігом  630-850  тисяч км.

Автомобілі мають  значний  термін  експлуатації,  зношені  наступні  деталі  та  агрегати:

-   двигуни : зношені  колінчаті  вали та  головки  блоку, навісне  обладнання;

-  кузов  : пошкоджено  наскрізною  корозією  двері  та  крила, ланжерони опори амортизаторів, бризговики крила;

-   редуктор заднього  моста:  видає  сторонні  шуми, і як  наслідок  вихід  з  ладу.

У  зв’язку  зі  збільшенням  виробничих  навантажень  на  легковий  транспорт, а  саме потреби для  обслуговування  абонентського  відділу, юридичного відділу, дільниці  КВПіА, бухгалтерії, відділу головного механіка, відділ головного енергетика  та ін.  Витрати   на  технічне  обслуговування та  ремонт  автомобілів  складає  близько 25 тис.грн. на рік    на  одну  одиницю  техніки.

На  підставі  вищевказаного   для  подальшої  ефективної  роботи  основних підрозділів підприємства по  обслуговуванню  транспортом   виникла  потреба  придбання  для  підприємства вантажопасажирських  автомобілів   ЗАЗ  Lanos Cargo.

Для вибору автомобіля  було запропоновано  комерційні пропозиції  від   ПрАТ «Суми - Авто» та  ПрАТ «Полтава - Авто».

Обрана комерційна пропозиція ПрАТ «Суми-Авто»

Комерційна пропозиція ПрАТ «Суми - Авто» надана  до  п. 2.4.2                       в розділі Водовідведення.

Пункт 2.5  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

Пункт  2.5.1   Переоснащення  КНС-1А  решіткою  з нержавіючої сталі

Загальна вартість впровадження заходу  складає  766,67 тис.грн.

Заходом передбачається  встановлення каналізаційної механізованої решітки РКЭн 0712 – 1 одиниці,  з шафою управління  AISI  – 1 одиниці.

Каналізаційна  насосна станція № 1А є однією  із шести головних станцій, перекачують стічні води на основний  напірний колектор, через  який стоки  надходять  на міські очисні споруди. Решітки  на КНС здійснюють первинну  механічну  очистку стічних вод від крупно- габаритних відходів.  В свою чергу, фекальні насосні агрегати перекачуючи стічні  води  у головний напірний  каналізаційний  колектор мають  додаткове навантаження, якщо решітки не затримують крупногабаритне сміття (каміння, ганчір'я та інше). Маючи перевантаження, насосні агрегати потребують додаткового ремонту, загальна вартість якого  збільшується   в рази.

В 2019 році підприємство з метою довиконання заходів Інвестиційної програми 2018 року  придбало та змонтувало на КНС-1А каналізаційну механізовану решітку грабельного типу РКЕн 0712 з шафою управління. Після придбання ще однієї решітки КНС-1А буде повністю переоснащена решітками в повному обсязі, тобто на двох лотках, куди надходять                   стічні води  будуть встановлені решітки.

Впровадження цього заходу дасть можливість  максимально затримувати  в потоці стічних вод все крупногабаритне сміття, що                 зменшить навантаження на насоси.

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній,                   якщо не враховувати витрати на додатковий  поточний та капітальний ремонт насосних агрегатів.

Для вибору решітки   для переоснащення   каналізаційної  насосної станції № 1А  було запропоновано   комерційну пропозицію                                      від   ТОВ «Еко-Інвест» та ТОВ «УПК-Арматура».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Еко-Інвест».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн.., (без ПДВ) | Обгрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Решітка каналізаційна механізована РКЭн 0712, з шафою управління AISI-304 | 1 | 920 000,00 | 766 670,00 | 766 670,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Еко-Інвест» |
|  | Всього: |  |  |  | 766 670,00 |  |

Пункт  2.5.2   Переоснащення  КНС-2 решіткою  з нержавіючої сталі

Загальна вартість впровадження заходу  складає   1036,02 тис.грн.

Заходом передбачається  встановлення каналізаційної механізованої решітки РКЭн 1612 – 1 одиниці,  з шафою управління   – 1 одиниці.

КНС-2 – найпотужніша каналізаційна насосна станція міста,                             яка спроможна перекачувати  40 тис.м3 на добу. Будівля КНС-2 споруджена               в 1971 році, виконувалась реконструкція   в  1991 році.

КНС-2 забезпечує перекачування  стічних вод з Курського   мікрорайону та Центральної частини міста- це близько 45 % об’єму всіх стоків міста.

Решітки  на КНС здійснюють первинну  механічну  очистку стічних вод від крупногабаритних відходів.  В свою чергу, фекальні насосні агрегати перекачуючи стічні  води мають додаткове навантаження, якщо решітки                    не затримують крупногабаритне сміття (каміння, ганчір'я та інше).                   Маючи перевантаження, насосні агрегати потребують додаткового                 ремонту,   загальна вартість якого  збільшується   в рази.

Впровадження цього заходу дасть можливість максимально затримувати  в потоці стічних вод все крупногабаритне сміття, що                 зменшить навантаження на насоси.

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній,                   якщо не враховувати витрати на додатковий  поточний та капітальний ремонт насосних агрегатів.

Для вибору решітки   для переоснащення   каналізаційної  насосної станції № 2 було запропоновано комерційні пропозиції  від                          ТОВ «Еко-Інвест» та ТОВ «УПК - Арматура».

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Еко-Інвест».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунту-вання вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Решітка каналізаційна механізована РКЭн 1612, з шафою управління | 1 | 1243224,00 | 1036020,00 | 1036020,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Еко-Інвест» |
|  | Всього: |  |  |  | 1036020,00 |  |

Остаточна вартість заходів буде визначена після проведення                 процедур  закупівель  в  електронній системі  Prozorro.

Начальник виробничо-технічного відділу

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради                          Ю.І. Ульянченко