Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 28.08.2019 № 482

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці ТОВ «Сумитеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років

ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.

Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 61 ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим.

Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.04.2019р. № 224 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020років» ТОВ «Сумитеплоенерго» були виконані заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років.

Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років на 23.08.2019р.:

● по Сумській  ТЕЦ:

- виконані роботи:

- капітальний  ремонт парового котла  №1;

поточний ремонт:

- водогрійних котлів №№ 1,2,3;

- парового котла  №3;

- турбогенераторів №№ 2,3;

- виконуються роботи:

середній ремонт парового котла №2;

поточний ремонт турбогенератора №1,

ремонт допоміжного обладнання.

Запас вугілля складає  4 500 т

● по тепловим мережам  та котельним:

- виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування магістральних та квартальних теплових мереж.

За результатами випробувань на теплових мережах:

виявлено - 85 пошкоджень;

усунуто -   84 пошкоджень;

в роботі -    1  пошкоджень;

продовження Додатку 2

- замінено 1,1 пм аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання                   2 ПНС, 61 ЦТП і 20 котельних;

- виконуються роботи:

- режимна наладка котлів згідно графіка;

- технічна діагностика та опосвідчення  котлів згідно графіка;

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання                   2 ПНС, 61 ЦТП і 20 котельних;

- заміна  аварійних дільниць магістральних та квартальних теплових мереж від ЦТП і котельних;

- поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних робіт на т/мережах;

- ремонт будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних.

- заходи по зменшенню споживання покупної електричної енергії в ЦТП підприємства.

Всього станом на 23.08.2019 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано 89,4% від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років.

Директор                                                                                            Д.Г.Васюнін