12

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

від  29.01.2021   № 32

Розрахунок  потреби  теплової энергії для підігріва 1 м3 гарячої води для споживачів категорій  «Інші» та «Бюджет», які підключені до  АТ «Сумське НВО» Дирекції «КППВ»

Згідно Посібника та Доповнення до  «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд…”  КТМ 204-94 1998г. розраховується річна потреба теплоти на гаряче водопостачання за формулою 2.25:

Q= а*m*1,2*Cb*10-6*{(55-txz)*no+ß*(350-no)*(55-txl)}, где

-   m – кількість одиниць виміру за добу

- а – норма витрати  гарячої води, л/сут  (1000 л = 1 м3);

- Cb – теплоємкість води, яка приймається 1 ккал/ л * оС;

- 1,2 – коефіцієнт, якій враховує тепловіддачу в приміщеннях від трубопроводів системи гарячого водопостачання, згідно Справочника проектувальника «Внутренние санитарно-технические устройства» під редакцією І.Г. Староверова частина І «Отопление, водопровод, канализация»,розділ «ГВП» приймаєтьс в межах 1,1-1,2, к=1,112.

- txz, txl – температура холодної води приймається взимку  + 5ºС, влітку + 15ºС;

- no – тривалість опалювального періоду,( приймається 187 діб для м. Суми,  ДСТУ-Н Б В,1,1-27:2010);

- ß – коефіцієнт, що враховує зміни середньої витрати води на гаряче водоспостачання в неопалювальний період по відношенню до  опалювального періоду, приймається для житлово-комунального сектора в розмірі 0,8, для підприємств -1;

- 350 – кількість діб роботи систем гарячого водопостачання за рік (15 діб – ремонтні роботи та випробування);

- 55 ºС – температура гарячої води.

Норма питомої витрати теплової енергії на підігрів 1 м3 гарячої води категорій споживачів «Інші» та «Бюджет»:

Qгврік = 1000*1,112*10-6*1*{(55-5)*187+1*(350-187)*(55-15)}/350 =

17,647 /350 = 0,0504 Гкал/куб.м

Директор Дирекції КППВ                                                 М.В. Жовтобрюх

Виконавець   Т.П. Ольговська