__________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

_________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИХІМПРОМ»,

код згідно з ЄДРПОУ 05766356

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

___________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання. 40003, Сумська область, м.Суми, вул.Харківська, п/в 12; тел. (0542) 67-42-12.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво паливо заправного пункту для власного користування об’ємом 50м3 на території ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за адресою: м.Суми, вул.Харківська, п/в 12.

Технічна альтернатива 1.

Паливо заправний пункт  передбачено для технологічних операцій з приймання, зберігання та відпуску дизельного пального  та бензину АИ-95 або АИ-92 для  заправки власних автотранспорту та локомотивів підприємства.

В проєкті передбачається влаштування паливо заправного пункту ємністю 50м3
(40м3 – ДП, 10м3 – бензин), який складається з установки двосекційного (40м3 та 10м3)  резервуару  з заправною односторонньою колонкою, з двома насосами та двома  заправними шлангами, та заправною колонкою для локомотивів. До складу паливо заправного пункту входить запобіжна та регулююча арматура.

Інженерне забезпечення  – від існуючих мереж ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

Рух автотранспорту до заправного острівця з заправною колонкою і від нього здійснюється по односторонній схемі і з урахуванням допустимих радіусів повороту транспортних засобів великого та малого габаритів. Облаштування доріг забезпечує можливість вільної евакуації транспортних засобів від заправної колонки.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою № 2 може бути встановлення підземних резервуарів з аналогічним обладнанням. Однак реалізація такого варіанту потребує додаткового обсягу підготовчих, земляних та монтажних робіт. Цей варіант супроводжується значним обсягом земляних робіт. При будівництві підземного варіанту розміщення резервуарів, необхідний більший обсяг машино-годин задіяної техніки, що призведе до додаткових обсягів викидів в атмосферне повітря від роботи будівельних машин та механізмів. Таким чином, технічна альтернатива 1 з наземним розміщенням резервуару є оптимальним варіантом.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.

Земельна ділянка, виділена під нове будівництво паливо заправного пункту для власного користування об’ємом 50м3 на території ПАТ «СУМИХІМПРОМ», розташована за адресою: м.Суми, вул.Харківська, п/в 12.

Об'єкт будівництва розташований у глибині території земельної ділянки
ПАТ «СУМИХІМПРОМ», яка обмежена магістральною вулицею Харківська, земельними ділянками інших підприємств та територією Південної залізниці.

Відстань від найближчої існуючої нежитлової будівлі, розташованої на зазначеній ділянці, до об’єкта будівництва – до 26,0 м; від залізничної колії до об’єкта будівництва – до 100,0 м.

У санітарно-захисній зоні житлових будинків, зон відпочинку, лікувальних і дитячих установ немає, відсутні спортивні споруди, лікувально-профілактичні установи загального використання.

Найближчі житлові забудови знаходяться на відстані 2500м від межі майданчика будівництва.

Територіальна альтернатива 2.

Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним у зв’язку з тим, що будівництво паливо заправного пункту планується здійснювати на території підприємства з існуючою дорожньо-транспортною та інженерною інфраструктурами. Будівництво паливо заправного пункту в іншому місці потребуватиме виділення додаткової земельної ділянки, а також влаштування дорожньо-транспортної інфраструктури та інженерних мереж.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Метою будівництва є виконання технологічних операції з приймання, зберігання та відпуску дизельного пального  та бензину АИ-95 або АИ-92 для  заправки власного автотранспорту та локомотивів підприємства. Позитивним впливом є створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджети при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Продуктивність паливо заправного пункту – до 50 заправок на добу.

В якості обладнання для заправки автомобілів паливом передбачається застосування паливо заправного пункту ємністю 50м3 заводського виготовлення.

Паливо заправний пункт призначено для заправки дизельним паливом, бензином АИ-95 або АИ-92  легкових, вантажних автомобілів та локомотивів, які працюють на даному виді палива.

Структура паливо заправного пункту наступна:

- двостінний  двосекційний резервуар:

40м3 для дизельного палива,

10м3 для бензину

- запобіжна та регулююча арматура;

- заправна колонка одностороння, з двома насосами та двома пістолетами;

- паливо заправна колонка для локомотивів.

Основні параметри паливо заправного  пункту:

- кількість резервуарів для зберігання палива, од. – 1;

- геометричний об'єм резервуара, м3 – 50;

- геометричний об'єм секції  для дизельного палива, м3 – 40;

- геометричний об'єм секції  для бензину, м3 – 10;

- ступінь наповнення резервуару – 85%;

- загальна кількість дизельного палива , м3 – 34;

- загальна кількість бензину, м3 – 8,5;

- паливороздавальна колонка, дворукавна, од. – 1;

- паливо заправна колонка для локомотивів, од. – 1.

Встановлені на паливо заправному пункті обладнання, прилади забезпечують виконання таких операцій:

- обладнання резервуару – контроль за тиском в секціях  резервуару, контроль за рівнем наповнення секцій резервуару, скидання надлишкового тиску через запобіжний клапан;

- зливання дизельного палива та бензину з автоцистерни в резервуар, здійснюється герметично через зливний пристрій;

- заправку автомобілів  та локомотивів паливом через заправну колонку.

Резервуар виконано як горизонтальний циліндричний апарат з двома еліптичними днищами за ГОСТ 19282-73, встановлений на дві сідлові опори, вибрані по допустимих навантаженнях за ОСТ 26-2091-81.

На резервуарі розташовано люк-лаз для проведення робіт з очищення та проведення технічного огляду резервуару.

Для сигналізації рівня використовується поплавковий сигналізатор рівня рідини, що налагоджується на спрацювання контактів при досягненні 85% значення рівня рідини в резервуарі.

Злив нафтопродуктів з автоцистерни до секцій резервуару здійснюється герметично через зливні пристрої. До складу зливного пристрою входить комплект обладнання, який складається із зливної муфти, ковпака, адаптера, кулькового муфтового крана, фільтра та вогневого запобіжника, з’єднаного із зливною трубою, яка входить до резервуара та клапана переповнення.

Подача палива з резервуара проводиться зануреними насосами. Для відводу парів нафтопродуктів під час відпуску палива передбачено прокладання трубопроводу рекуперації парів від колонки.

Резервуар оснащено зачисними пристроями, через які проводиться зачистка секцій резервуара. Колонка передбачається одностороння з двома насосами та двома пістолетами.

Територія паливо заправного майданчика максимально упорядкована, озеленена, передбачено малі архітектурні форми, освітлення.

Архітектурно-планувальні та технологічні рішення проектованого паливо заправного пункту забезпечують можливість обслуговування споживачів з максимальним комфортом.

Рух автотранспорту до заправного острівця з заправною колонкою і від нього здійснюється за односторонньою схемою і з урахуванням допустимих радіусів повороту транспортних засобів великого та малого габаритів.

Паливо заправний пункт на території ПАТ «СУМИХІМПРОМ» об’ємом 50 м3 призначено для власного користування.

Режим роботи – щоденно, з 7:00 до 21:00.

Кількість змін – 2.

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 3 (три).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173, відстань від автозаправочних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до стін житлових та інших громадських будівель і споруд слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м.

Санітарно-гігієнічні обмеження – допустимі рівні шуму (дБА).

Сортування відходів та передача їх спеціалізованих підприємствам відповідно до природоохоронного законодавства.

Раціональне використання водних ресурсів із мінімальним споживанням питної води тільки на господарсько-побутові потреби. Водопостачання на виробничі потреби не передбачено.

Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися тільки за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Виконання правил пожежної безпеки.

Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.

Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони.

щодо територіальної альтернативи 2

Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним у зв’язку з тим, що будівництво паливо заправного пункту планується здійснювати на території підприємства з існуючою дорожньо-транспортною та інженерною інфраструктурами.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Майданчик має існуючі під’їзні дороги, існуюче бетонне покриття, газони,  що забезпечує виконання  нормативних санітарно-гігієнічних умов.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також буде передбачено захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Ділянка для будівництва паливо заправного пункту для власного користування об’ємом 50м3 на території ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, п/в 12 погоджена з усіма зацікавленими організаціями.

щодо територіальної альтернативи 2

Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним у зв’язку з тим, що будівництво паливо заправного пункту планується здійснювати на території підприємства з існуючою дорожньо-транспортною та інженерною інфраструктурами.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Джерелами потенційного впливу об'єкту будівництва на довкілля є: дихальні клапани від резервуару палива, паливороздавальні колонки рідкого моторного палива.

Коротка характеристика впливів при будівництві та  експлуатації об'єкта:

на геологічне  середовище – більшість території проммайданчика підприємства знаходиться під забудовою чи твердим асфальтобетонним покриттям. Навколишні ґрунти характеризуються відсутністю верхнього родючого шару. Реалізація планованої діяльності не потребує залучення нових ділянок земель. Здійснення негативного впливу на геологічне середовище під час експлуатації проектованого об’єкта не передбачається;

на повітряне середовище – викиди парів бензину та вуглеводні;

на клімат та мікроклімат – відсутній;

на водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків;

на техногенне середовище – відсутній;

на соціальне середовище – утворення нових робочих місць, поповнення бюджету за рахунок податків;

на рослинний  та  тваринний  світ  –  відсутній, заповідні об’єкти в зоні впливу  відсутні, цінних насаджень на території не виявлено, шляхи міграції тварин відсутні;

на ґрунт – впливом може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельних механізмів.

утворення відходів – оснащення майданчика контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів або передача на утилізацію спецпідприємству.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність передбачає виконання комплексу санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно з чинним законодавством України.

щодо територіальної альтернативи 2

Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним у зв’язку з тим, що будівництво паливо заправного пункту планується здійснювати на території підприємства з існуючою дорожньо-транспортною та інженерною інфраструктурами.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність з нового будівництва паливо заправного пункту для власного користування об’ємом 50м3 на території ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за адресою: м.Суми, вул.Харківська, п/в 12 належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ч. 3 пункт 4.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності до вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: отримання дозволу на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, за адресою: м-н Незалежності, 2, м.Суми, 40030; тел. (0542) 62-97-99; електронна адреса: pek@sm.gov.ua.

Контактна особа – начальник відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та економіки природокористування департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної адміністрації Шкробот І. В. (0542)770861.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

# Footnotes

Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.