Зміст

- Загальні положення…………………………………………………….……………………3

  - Склад групи керівництва з питань реалізації проекту……………………………......3

- Масштаб робіт…………………………………………….…………………………..……..4

## Терміни, абревіатури…………………………………………..………………….……..4

## Загальний масштаб робіт………………………………………….……………………..4

    - Загальна інформація про об’єкт…………………………………………………..……..4

    - Детальний опис масштабу робіт………………………………………………………...5

  - Рекомендовані стандарти від Командою підтримки  (CoM-DeP)

з технічного впровадження проектів, які реалізуються за програмою «Угода мерів»……..6

### Роботи, які необхідно передбачити при розроблені проектної

### документації…………………………………………………………………….…………..…..7

### Розробка остаточного технічного проекту……………………………………………..7

### Інвестиційні витрати, операційні витрати, економія енергії, скорочення витрат..8

### 2.4.3.Погодження (дозволи)……………………………………………………………………8

### 2.4.4.Підготовка тендерної документації…………………………………………….…........8

### 2.4.5.Підтримка під час реалізації проекту…………………………………………………...9

### 3.Звітність / результати роботи…………………………………………………..…………....9

### 3.1.Чорновий остаточний проект……………………………………………….……………..9

### 3.2.Документи для одержання необхідних погоджень……………………………..……….9

### 3.3.Тендерна документація……………………………………………………………….……10

### 4.Бюджет……………………………………………………………………………….………..10

### 5.Умови оплати………………………………………………………………………….………10

### 6.Вимоги до постачальника послуг…………………………………………………….……..11

### 7.Субпідрядні відносини……………………………………………………….………………11

### 8.Конфіденційність……………………………………………………………………………..12

### 9.Контактні дані…………………………………………………………………………………12

### 10.Додатки……………………………………………………………………………………….12

# 1.Загальні положення

У країнах Східного партнерства (СП) енергоспоживання, що використовується на опалення приміщень в громадських, комерційних і житлових будівлях, а також споживання електроенергії вуличним освітленням в минулому не зосереджувалось на енергоефективності та використанні відновлювальних джерел енергії. Дуже неефективне використання енергії, в поєднанні з низькоефективними технологіями виробництва енергії, посилюють вплив зростання цін на енергоносії для домогосподарств і громадських установ.

Більша частина житлового фонду, особливо в міських районах, складається зі швидкомонтованих багатоповерхових житлових будинків, які зазвичай є результатом неякісного виконання будівельних робіт, погано ізольовані і не отримують належного технічного обслуговування, що в кінцевому результаті забезпечує низький рівень їх енергоефективності та комфорту проживання. У зв'язку з тим, що поточні будівельні норми і практика будівництва для житлових і громадських будівель ґрунтуються на застарілих радянських стандартах ДСТУ і СНіП (Державні стандарти та технічні умови та Санітарні норми і правила), які дуже поступаються відповідним їм європейським і міжнародним стандартам, вони дуже неефективно застосовуються в реконструкції старих будівель і будівництві нових. Крім того, більшість обладнання для надання комунальних послуг, таких як система централізованого теплопостачання, системи вуличного освітлення, і таке інше, знаходяться в поганому технічному стані і експлуатуються з низьким ККД.

Проект Угода мерів був створений в 2008 році та є добровільною всесвітньою організацією місцевих та регіональних органів влади, що ставить за мету скорочення споживання енергії та викидів CO2 (не менше ніж на 20% до 2020 року або на 30% до 2030 року). З 2010 року, Угода мерів діє в країнах Східного партнерства та підтримується Європейським союзом. 29.09.2015 мер міста Суми підписав форму приєднання до Угоди мерів по клімату та енергії. Надалі виконавчими органами м. Суми було розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР), який офіційно був схвалений Угодою мерів 28 вересня 2016 року. З цього дня, м. Суми офіційно взяло на себе зобов'язання із забезпечення скорочення викидів CO2 до 2025 року на 26% (134,2 тис. тонн CO2) у порівнянні з базовим 2013 роком. Як зазначено в ПДСЕР, у цьому документі визначені найкращі напрямки діяльності та шляхи досягнення цільового показника скорочення викидів CO2.

В рамках проекту, що фінансується Європейським Союзом, «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» ENI 2017/393-623, Міська рада м. Суми має намір реалізувати кілька високоякісних заходів щодо підвищення енергоефективності та/або відновлювальних джерел енергії з метою зменшення енергоспоживання.

Очікується, що впроваджені заходи будуть розроблені та реалізовані відповідно до затверджених західноєвропейських стандартів та практики з метою забезпечення стійкості інвестицій.

1.1.Склад групи керівництва з питань реалізації проекту

Замовник розроблення проектної документації об’єкта будівництва (далі по тексту – Замовник): управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради;

Команда підтримки (CoM-DeP): Команда підтримки Програми Європейського Союзу "Угода мерів – Демонстраційні проекти" (CoM-DeP)

Склад робочої групи з питань реалізації проекту та команда проекту: відповідно до розпорядження міського голови від 14.06.2018 №219-Р (за списком);

Постачальник послуг – фізична особа-підприємець або юридична особа яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо проектування об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності).

# 2.Масштаб робіт

## 2.1.Терміни, абревіатури

ЕЕ: Енергоефективність;

ЕЕ заходи: окремі і незалежні енергоефективні заходи (заходи можуть плануватися і реалізовуватися окремо один від одного);

Об’єкт будівництва – будівля комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 20, м. Суми, Сумської області Сумської міської ради в якій планується виконати заходи по капітальному ремонту системи освітлення.

Чорновий остаточний технічний проект – готовий до відправки на проходження експертизи проектної документації, технічний проект.

Проектна документація – текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єкта будівництва;

## 2.2.Загальний масштаб робіт

2.2.1.Загальна інформація про об’єкт

Адреса об’єкту будівництва: 40004 Україна, Сумська область, місто Суми, вулиця  Металургів, 71;

Власник об’єкту будівництва: Сумська міська рада;

Балансоутримувач об’єкту будівництва: Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 20, м. Суми, Сумської області;

Будівля школи має форму «П» подібного типу в плані, складається із старого корпусу з 3-ма поверхами для розміщення учнів школи 1940 року будівництва (не є пам’яткою архітектури) та 3-х поверхового нового корпусу прибудованого 1986 року.

Будівля знаходиться у зоні плаского рельєфу. Перепад планувальних відміток землі вздовж будівлі складає орієнтовно 300мм.

Кожний корпус має окремий вхід, головний вхід до будівлі – знаходиться в старому корпусі школи на північній стороні фасаду.

Конструктивна схема будівлі – без каркасна. Зовнішні та внутрішні стіни старого корпусу школи - цегла керамічна, новий корпус школи - силікатна цегла.

Старий корпус в осях "А-Ж та 1-20":

- перекриття монолітне залізобетонне;

- покриття горищне дерев'яні балки з дощовим накатом.

Новий корпус в осях "Ж-М та 4-21" :

- перекриття залізобетонні багатопустотні плити;

- покриття залізобетонні багатопустотні плити.

- сходові клітки з збірні залізобетонні марші та площадки.

- покрівля плоска рубероїдна.

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рік забудови Старий корпус Новий корпус | Рік рік | 1940 1986 |
| 2 | Площа зовнішніх стін (без врахування вікон) | м2 | 4359,7 |
| 3 | Площа вікон | м2 | 1307,66 |
| 5 | Опалювальна площа (що використовується для розрахунків платежів за теплову енергію з постачальником тепла) | м2 | 7245 |
| 6 | Опалювальний об’єм | м3 | 21736 |
| 7 | Кількість присутніх (співробітників і учні) | чол. | 103+986 |
| 8 | Кількість класів або груп | класів | 42 учбових класів, вчительська, бібліотека, 2 спортивні зали, актова зала, тір, їдальня, 4 роздягальні, архів, 13 адміністративних та 21 підсобне приміщення, коридори, сходинкові марші |
| 9 | Режим роботи | год. | 08:00-18:00 |

2.2.2.Детальний опис масштабу робіт.

Для будівлі проведений енергетичний аудит, обстеження технічного стану будівельних конструкцій та інженерних систем, проведено моніторинг технічного стану будівельних конструкцій. Ознайомитись із звітами можливо за вимогою.

Постачальник послуг має розробити і представити замовнику проектну документацію для наступних ЕЕ заходів:

№1 Модернізація системи електропостачання;

Будівля школи складається з двох корпусів: «Старого» 1940 року будівництва та «Нового» 1986 року будівництва. Електричні мережі «Нового» корпусу знаходяться в задовільному стані. Електричні мережі «Старого» корпусу потребують модернізації, в зв’язку із фізичною зношеністю алюмінієвої електропроводки за рахунок інтенсивної експлуатації з початку будівництва, електрична система використала свій ресурс роботи, та не відповідає сучасним нормам.

Постачання електроенергії до будівлі навчального закладу здійснюється від ТП-20 10/0,4 кВ через ввідно-розподільчу установку ВРУ напругою 0,4 кВ. Електропостачання школи та їдальні здійснюється окремо по двом лініям 0,4 кВ 2ААШВ-3*150+1*50мм2. Дозволена до використання потужність згідно договору про постачання електроенергії становить 200 кВт. Облік електричної енергії, що споживається школою, здійснюється за допомогою двох існуючих лічильників НІК 2301 АП3 прямого включення (коефіцієнт трансформації=1). За допомогою лічильників здійснюється облік споживання активної електроенергії силовим обладнанням і освітленням окремо. Рахунки за споживання реактивної електроенергії споживачу не виставляються, оскільки середньомісячне споживання активної електроенергії менше 5000 кВт-год.

В зв’язку із фізичною зношеністю мереж електропостачання «Старого» корпусу школи, планується замінити електропроводку в приміщеннях «Старого» корпусу на нову мідну, а також встановити нові розподільчі щити на поверхах з повною заміною усіх автоматів та пристроїв захисту. Розподільчу мережу виконати мідними проводами типу «ВВГнг» та/або  «ВВГнгд» з дотриманням відповідних норм правил та стандартів в закладах освіти. Під час монтажу, необхідно врахувати новітні методи по з’єднанню частин електричної мережі, що дозволить знизити втрати на опір в мережі.

Мережа електропостачання «Нового» корпусу школи залишається існуюча.

№2 Заміна системи освітлення;

В якості внутрішнього штучного освітлення використовуються світильники з лампами розжарювання потужністю 60-100Вт та ЛД потужністю 18 Вт. В приміщеннях  було проведено вимірювання рівня освітленості в результаті проведених вимірювань встановлено, що рівень освітленості в більшості приміщень не відповідає державним нормам, це пов’язано із низьким світловим потоком ламп розжарювання, які використовуються в якості освітлювальних приладів. В зв’язку з чим пропонується провести заміну світильників з лампами розжарювання на світильники LED-40W в кількості 706 шт., та на світильники LED-18W в кількості 190 шт., (необхідну кількість освітлювальних приладів необхідно уточнити при проектуванні) з кольоровою температурою освітлення 4000 °К відповідно до п.8.29 ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти». Перелік приміщень в яких планується провести модернізацію системи освітлення уточнити при проектуванні за пропозиціями та погодженням адміністрації школи. Технологічний процес монтажу (виконання робіт) має бути детально прописаний в проектній документації з відповідним посиланням на креслення, схеми та специфікації. Марку, потужність та інші технічні характеристики освітлювальних приладів визначити проектом.

2.3.Рекомендовані стандарти від Командою підтримки (CoM-DeP) з технічного впровадження проектів, які реалізуються за програмою «Угода мерів»

Масштаб робіт включає розробку проектної документації, проведення розрахунків витрат, підготовку усіх документів, необхідних для отримання усіх потрібних дозволів, підготовка технічної частини тендерної документації та надання підтримки Команді Проекту та муніципалітету під час реалізації проекту.

Проектувальник розроблятиме всі документи в тісній співпраці із Замовником,  командою проекту, Командою підтримки (CoM-DeP)

Остаточний проект повинен враховувати західноєвропейські стандарти і практики для забезпечення стійкості заходів та відповідати державним будівельним нормам, стандартам, правилам, вимогам діючого законодавства. Технічне керівництво (яке надається Командою проекту Проектувальнику), також має враховуватися при розробці проектної документації.

Після узгодження чорнового технічного проекту, Командою проекту документацію у повному обсязі (електронний варіант) буде відправлено до Команди підтримки (CoM-DeP)  та європейських консультантів. Проектувальник повинен бути готовий надати аргументовані відповіді на всі питання Команди підтримки (CoM-DeP), підкріплюючи їх витягами із Законів, норм тощо, підготувати додаткові робочі креслення за необхідності, тощо.

Також Проектувальник має бути готовий до внесення чисельних змін до проектної/робочої документації, якщо представники Команди проекту та Команди підтримки (CoM-DeP) вкажуть на необхідність цих змін під час погодження чорнового технічного проекту.

Якщо технічне рішення за рекомендаціями Команди підтримки (CoM-DeP) впровадити неможливо, то тоді Проектувальник повинен забезпечити дотримання критеріїв згідно Українського законодавства. Але при цьому Проектувальник повинен буде аргументовано пояснити Команді проекту та Команді підтримки (CoM-DeP) причини, чому технічні рішення для дотримання критеріїв ЄС не можливі з посиланнями на відповідні нормативні акти та законодавчі документи.

2.4.Роботи, які необхідно передбачити при розроблені проектної документації

Вид будівництва:  Капітальний ремонт – сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, при заміна або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників,  а також благоустрій території.

Проектна документація має бути розроблена з обов’язковим дотриманням діючих державних будівельних норм, стандартів і правил без виключення, з урахуванням спеціальних норм для навчальних закладів ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди», охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища тощо. Також є обов’язковим дотримуватись  рекомендацій, зазначених у Технічному керівництві з модернізації будинків, що розроблені Командою підтримки Проектів CoM-DeP (додається). У випадку неможливості виконати рекомендації Команди проекту та Команди підтримки (CoM-DeP) проектувальник має надати обґрунтоване та деталізоване пояснення щодо конкретного випадку.

### 2.4.1.Розробка проектної документації

Проектувальник під час розробки проектної документації повинен зробити наступне:

- Вивчити всі наявні документи за проектом (наявні графічні матеріали/креслення, звіт з енергетичного аудиту, звіт з обстеження технічного стану будівельних конструкцій та інженерних систем, технічне керівництво, плани будівель, ін.).

- Вивчити поточний стан справ (відвідати об'єкт, провести вимірювання, фото-фіксацію, розглянути технічні складності, за необхідності провести розкриття окремих конструктивних елементів, тощо).

- Вивчити необхідні вимоги законодавства за яким передбачено погодження, затвердження і отримання дозволів державних органів для виконання зазначеного проекту.

- Вивчити регуляторні вимоги щодо виконання зазначеного проекту (пожежна безпека, вимоги до освітлення у закладах освіти, тощо).

- Розробити проектну документацію, при цьому Проектувальник несе повну відповідальність за проходження експертизи та отримання «позитивного» звіту експертизи згідно вимог Постанови КМУ №560 від 11.05.2011р. Проектувальник повинен розробити всю технічну документацію, яка потрібна для реалізації заходів з капітального ремонту системи освітлення будівлі школи (технічні креслення, розрахунки, пояснення до технічних креслень, розробити проект організації виконання робіт, технологічні схеми/вузли відповідно до обраної (запропонованої) технології, кошториси тощо).

- Співпрацювати з Командою проекту, Командою підтримки (CoM-DeP), вносити відповідні зміни/коригування до чорнового технічного проекту/проектної документації відповідно до коментарів/зауважень Команди проекту та Команди підтримки (CoM-DeP) під час погодження чорнового технічного проекту.

- Координувати дії з іншими потенційними проектами, реалізація яких запланована третіми сторонами на тому ж об’єкті будівництва.

- Розробити/запросити експертні оцінки і дослідження, необхідні для отримання дозволів органів влади або необхідні для реалізації проекту (напр. Висновок інженера-конструктора про структуру будівлі, дослідження ґрунту, тощо).

- Скласти детальний план реалізації проекту, який має бути погоджено з Командою проекту, Командою підтримки (CoM-DeP).

- Презентувати запланований проект Замовнику, робочій групі з питань реалізації проекту, Команді проекту, Команда підтримки (CoM-DeP). Проектна документація повинна бути затверджена Замовником.

### 2.4.2.Інвестиційні витрати, операційні витрати, економія енергії, скорочення витрат.

Проектувальник проведе розрахунок інвестиційних і операційних витрат (енергоспоживання, техобслуговування, тощо), що базується на чорновому проекті заходів. Точність оцінки витрат повинна бути в межах +/- 15% від фактичних витрат. Проектувальник також повинен провести розрахунок очікуваної щорічної економії енергії і скорочення витрат.

### 2.4.3.Погодження (дозволи)

Проектувальник повинен зробити наступне:

- Розробити усю необхідну проектну документацію (описи, креслення, розрахунки, експертні висновки, та інше) для отримання усіх необхідних погоджень і дозволів.

- Подати проектну документацію у відповідні органи у встановлені терміни (включаючи підготовку необхідних копій чорнового технічного проекту/проектної документації).

- Отримати «позитивний» звіт експертизи проекту.

- Надавати підтримку Замовнику під час процедури отримання дозволів (участь в зустрічах, координування дій, виробничих нарадах тощо).

- Інші дії, необхідні для отримання погоджень/дозволів державних органів і виконання зобов'язань перед державними органами.

### 2.4.4.Підготовка тендерної документації

Проектувальник повинен дотриматись наступних вимог:

- Для реалізація заходів які заплановано, має бути підготовлено проектну документацію, склад проектної документації має відповідати ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації» яка має отримати «позитивний» звіт експертизи  згідно вимог Постанови КМУ №560 від 11.05.2011р.

- Скласти план виконання будівельних робіт по проектній документації.

- Розробити перелік необхідних компонентів/послуг, а також їх кількості, відповідно до юридичних вимог («Відомість об'ємів робіт»).

- Розробити загальні технічні положення і умови (напр. умови ведення обліку, фактичні виміри, і т.п.).

- Зробити розрахунок інвестиційних витрат відповідно до вимог чинного законодавства України.

- Надати підтримку під час проведення процедури закупівель (тендерної процедури)/підписання контракту з будівельною компанією Замовнику.

- Підготувати іншу технічну документацію необхідну для проведення процедури закупівель (тендерної процедури) організатором закупівель.

### 2.4.5.Підтримка під час реалізації проекту

Проектувальник надаватиме підтримку Замовнику під час реалізації проекту, для забезпечення відповідності робіт затвердженому проекту, в обов’язковому порядку має здійснюватись авторський нагляд за будівництвом об’єкта безпосередньо головним архітектором/інженером проекту протягом усього періоду будівництва і передбачається контроль за відповідністю кожного етапу будівельно-монтажних робіт проектній документації. Планується, що авторський нагляд буде здійснюватись за графіком затвердженим Замовником, але не менше однієї години на тиждень та уразі необхідності за додатковим викликом Замовника.

# 3.Звітність / результати роботи

## 3.1.Чорновий технічний проект

Проектувальник відповідає за розробку і надання чорнового технічного проекту для узгодження із Замовником, Командою проекту, Командою підтримки (CoM-DeP) та європейськими консультантами.

Мають бути надані наступні документи:

- Чорнові технічні креслення для реалізації проекту;

- Чорновий технічний опис технічних характеристик ЕЕ Заходів проекту;

- План реалізації проекту;

- Кошторисна документація відповідно до вимог державних будівельних норм, стандартів і привал;

- Експертні оцінки і дослідження, необхідні для отримання дозволів органів влади або необхідні для реалізації проекту.

Усі документи повинні надаватися на паперовому носії і в електронному форматі (pdf, word, excel).

## 3.2.Проектна документація.

Проектувальник несе повну відповідальність за проходження експертизи та отримання «позитивного» звіту чорнового технічного проекту згідно вимог Постанови КМУ №560 від 11.05.2011р., у разі допущення помилок в чорновому технічному проекті – вносить відповідні зміни/коригування.

Розроблена проектна документація має відповідати вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, вимогам діючого законодавства.

## 3.3.Технічна частина тендерної документації.

- Остаточні технічні креслення (затверджені відповідними органами), що вимагаються для реалізації проекту.

- Документ за технічними/технологічними характеристиками.

- Перелік компонентів і послуг («Відомість об'ємів робіт»).

- Детальний план виконання будівельних робіт по проекту.

- Кошторисна документація за інвестиційними витратами.

- Загальні технічні положення і умови.

- Інші документи, потрібні замовнику для організації тендеру.

Усі документи повинні надаватися на паперовому носії і в електронному форматі (pdf, word, excel).

Замовник, члени робочої групи з питань реалізації проекту, Команда проекту, Команда підтримки (CoM-DeP) мають право отримувати вичерпні коментарі від Проектувальник щодо тендерної документації на проведення конкурсних торгів.

Усі документи мають бути надані відповідно до графіку виконання робіт з розроблення проектної документації, що наведено в додатку.

# 4.Бюджет

Проектувальник отримує виплату за надання описаних вище послуг і документів у вигляді паушальної виплати. Паушальна виплата включає всі витрати, такі як прийнятні податки, особисті витрати, витрати на відрядження, страхування, збори соціального забезпечення, проходження експертизи та отримання «позитивного» звіту експертизи.

Паушальна сума контракту не може перевищувати: 117 000,00 грн. без ПДВ.

Оплата вартості послуг/робіт по здійсненню авторського нагляду за об’єктом будівництва (визначення кількості необхідного часу для здійснення авторського нагляду) буде розрахована/визначена виходячи з розрахунку нормативної трудомісткості робіт (за проектною документаціє) та часу необхідного для контролю процесу будівництва автором проекту (не менше однієї години на тиждень та додаткового часу за викликом Замовника).

# 5.Умови оплати

Проектувальник, що є платником ПДВ, повинен буде пройти процедуру звільнення від податку на додану вартість. Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Таким чином рахунки, акти, накладні та інші документи на оплату за товари, роботи і послуги, що закуповуються в процесі реалізації Проекту надаються БЕЗ ПДВ.

Початком робіт з розроблення чорнового технічного проекту/проектної документації є дата укладення договору міх Проектувальником та Замовником на розроблення проектної документації.

Оплата здійснюватиметься в дві фази на підставі поданих звітів і акта приймання послуг/робіт в 10 денний термін після підписання акту.

Перша виплата у розмірі до 50% від загальної суми договору буде зроблена після узгодження Командою Проекту та Командою Підтримки (CoM-DeP) та європейськими консультантами, чорнового технічного проекту.

Друга виплата у розмірі залишку (за виключенням першої виплати) від загальної суми договору буде зроблена після отримання «позитивного» звіту експертизи згідно вимог Постанови КМУ №560 від 11.05.2011р, а також приймання технічної частини тендерної документації Замовником.

Витрати, пов’язані із корегуванням чорнового технічного проекту відповідно до зауважень Команди проекту та Команди підтримки (CoM-DeP), європейських консультантів або необхідністю додаткового опрацювання деталей Проектної документації компенсуватися не будуть.

У разі порушення термінів виконання послуг, вказаних в договорі, Замовник (Команда проекту) накладає штраф у розмірі 0,05% від загальної суми договору за кожен день прострочення. Штраф лімітований сумою в 10% від загальної суми договору.

# 6.Вимоги до Проектувальника

Проектувальник повинен мати належну кваліфікацію для виконання робіт і послуг, описаних вище. Зокрема, йому потрібно відповідати наступним вимогам:

- Проектувальник повинен мати досвід розробки мінімум одного аналогічного проекту  з капітального ремонту/реконструкції системи освітлення закладів освіти за останні 5 років.

- Проектувальник повинен мати досвід розробки мінімум одного проекту з енергоефективної модернізації будівель закладів освіт за останні 5 років.

- Проектувальник повинен відповідати усім правовим вимогам і повинен мати усі сертифікати на надання запрошених послуг і робіт (також див. частину «Субпідрядні стосунки»).

- Проектувальник повинен мати доскональне знання проектування у відповідній сфері.

- Проектувальник повинен мати знання західноєвропейських стандартів, норм і передових доступних технологій у відповідній сфері проекту. Здатність застосовувати ці стандарти, норми і практики в технічному проектуванні проекту.

- Проектувальник повинен мати здатність робити високоякісну документацію, при необхідності - також і англійською мовою.

- Проектувальник повинен надавати підтримку підчас реалізації проекту.

- Проектувальник повинен мати досвід розробки проектів, фінансування яких здійснювалось/здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги та/або міжнародних фінансових організацій.

# 7.Субпідрядні відносини

Проектувальник зобов'язаний надати усі необхідні документи і сертифікати, що підтверджують компетентність в проектуванні.

Якщо Проектувальник не має усіх необхідних сертифікатів або документів, що підтверджують його компетентність в проектуванні, він має право найняти субпідрядником інші проектні компанії, організації, фахівців, які мають відповідні документи/сертифікати. Проектувальник зобов'язаний заявити про субпідрядника і послуги/роботи, що надаються/виконуються ним, до підписання договору на проектування. Замовник (Команда проекту) має право відмовитися від запропонованого субпідрядника.

Проектувальник залишається одноосібно відповідальним за виконання робіт і послуг з проектування об’єкту будівництва.

# 8.Конфіденційність

Проектувальник і його субпідрядники зобов'язуються зберігати будь-яку отриману про проект і технічне завдання інформацію строго конфіденційно і не передавати її третім особам без згоди Замовника, окрім випадків, визначених законом. Цей пункт зберігає свою дію і після закінчення контракту.

# 9.Контактні дані

Контактна особа Команди проекту:

Технічний експерт:

Максимовський Олег Федорович (066)79-59-674

Ел. пошта: pochta2407@ukr.net

Менеджер проекту:

Гаврилова Катерина Володимирівна (0542) 700-587

Ел. пошта: invest@smr.gov.ua

Інформація про Замовника:

40000 Україна, Сумська область, місто Суми, вулиця Петропавлівська будинок 91,

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради,

начальник управління –  Шилов Віталій Володимирович

Робочий телефон: (0542) 22 55 86

Ел. пошта: ukb@smr.gov.ua

# 10.Додатки

- Звіт з енергоаудиту;

- Технічне керівництво з модернізації будинків;

- Звіт з обстеження технічного стану будівельних конструкцій та інженерних систем;

- Графік виконання робіт з розроблення проектної документації.

Графіку виконання робіт з розроблення проектної документації

| №. | Опис результатів | Формат | Терміни |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щотижневий робочий план | Doc/xls | 5 робочих днів після підписання договору та/або Акту передачі документації |
|  | 1-ша версія чорнового технічного проекту (технічні креслення, пояснювальна записка, кошториси, проект організації будівництва, тощо) | Doc | 55 календарних днів після підписання договору та/або Акту передачі документації (може бути додатково уточнено за згодою сторін) |
|  | Коментарі команди проекту і відправка командою проекту 1-шої версії чорнового технічного проекту та коментарів Команді підтримки | Doc | 5 робочих днів після отримання 1-шої версії чорнового остаточного проекту |
|  | Коментарі Команди підтримки і відправка Командою підтримки коментарів назад команді проекту та Виконавцю | Doc | 10 робочих днів після отримання коментарів від команди проекту |
|  | 2-га версія чорнового технічного проекту | Doc | 25 календарних днів після отримання коментарів від Команди підтримки |
|  | Коментарі команди проекту і відправка командою проекту 2-гої версії чорнового технічного проекту та коментарів Команді підтримки | Doc | 5 робочих днів після отримання 2-ї версії чорнового технічного проекту |
|  | Коментарі Команди підтримки, погодження з європейськими консультантами, відправка Командою підтримки коментарів назад Команді проекту та Виконавцю | Doc | 30 робочих днів після отримання коментарів від команди проекту |
|  | Отримання фінальної версії чорнового остаточного проекту | Doc | 15 календарних днів після отримання коментарів від Команди підтримки |
|  | Проведення експертизи проектної документації | Друкований | 30 календарних днів |
|  | Уразі отримання «негативного» звіту експертизи – доопрацювання проектної документації Проектувальником | Doc | 15 робочих днів |
|  | Повторне проведення експертизи проектної документації | Друкований | 30 календарних днів |
|  | Підготовка презентації проектної документації. Представлення результатів на засіданні Керівного комітету. |  | 10 робочих днів після отримання «позитивного» висновку експертизи проектної документації |
| Всі версії чорнового технічного проекту обов‘язково надаються в електронному форматі (pdf, acad, word, excel, тощо), проектної документації та в чотирьох екземплярах на паперових носіях. |

Начальник управління капітального

будівництва та дорожнього

господарства Сумської міської ради					В.В. Шилов

Приміта: дані технічні рекомендації по «Капітальному ремонту системи освітлення КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71»  підготовлені Командою проекту за погодженням із Командою підтримки (CoM-DeP).

# Text boxes

Технічні рекомендації

в рамках проекту:

«Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми

(/ENI/2017/393-623 від 29.12.2017 р.)

Розробка проектної документації по капітальному ремонту системи освітлення КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71

2020