Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,код ЄДРПОУ 26532832, місцезнаходження: вул. Праці, 5, м. Суми, 40004, тел. вул. Праці, 5, м. Суми, 40004, sport_dlya_vseh@ukr.net

Вид процедури закупівлі: відкриті торги.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-11-001634-a

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки,5 в м.Суми» (Код ДК 021: 2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Технічні характеристики :

| Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки,5 в м.Суми» (Код ДК 021: 2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація |
| Кількість поставки товару / Обсяг виконання робіт | 1 роботи |
| Місце поставки товару / виконання робіт | вул. Хворостянки (Праці), 5, м. Суми, 40004 |
| Строк поставки товару / виконання робіт | до 31.12. 2024 року включно |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

| Дефектний Акт |
| --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 02-01 Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул. Хворостянки,5 в м.Суми |
|  | Кошторис №02-01-01 на Будівельні роботи |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
|  | -=====Демонтажні роботи=====- |  |  |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 0,6807 |
| 2 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 8,16 |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100 м3 | 0,0854 |
| 4 | Розбирання цементно-бетонних покриттів | 100 м3 | 0,0854 |
| 5 | Демонтаж (К = 0,60). Установлення люка | 1 шт | 1 |
| 6 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли приямка | 10 м3 | 0,23 |
|  | -=====Земляні роботи=====- |  |  |
| 7 | Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група грунту 1 | 100м3 | 6,1405 |
| 8 | Очищення вручну простих фасадів від землі | 100 м2 | 3,8024 |
| 9 | Перевезення грунту до 15 км | т | 1043,577975 |
|  | -=====Фасадні роботи=====- |  |  |
| 10 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металевих дверей | 1 т | 0,17 |
| 11 | Демонтаж (К = 0,80). Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2 | 100 м2 | 0,03676 |
| 12 | Демонтаж (К = 0,80). Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2 | 100 м2 | 2,46216 |
| 13 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100 м | 1,6876 |
| 14 | Розбирання залізобетонних балкончиків | 1 м3 | 0,792 |
| 15 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястрів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100 м2 | 10,3317 |
| 16 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металевих віконних решіток | 1 т | 1,2 |
| 17 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металевих елементів | 1 т | 0,015 |
| 18 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100 м | 0,852 |
| 19 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металевих вент. решіток та грат, елементів | 1 т | 1,26 |
| 20 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 30 |
|  | -=====Навіс ганку=====- |  |  |
| 21 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | 100 м2 | 0,045 |
| 22 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металевих каркасу | 1 т | 0,065 |
| 23 | Демонтаж (К = 0,40). Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних | 10шт | 0,3 |
|  | -======Інші роботи======- |  |  |
| 24 | Демонтаж світильників та прожекторів | 100 шт | 0,04 |
| 25 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100 м | 0,852 |
| 26 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100 м2 | 2,65 |
| 27 | Демонтаж (К = 0,80). Установлення пластикових підвіконних дощок | 100 м | 0,07 |
| 28 | Розбирання металевого укоса внутрішнього | 100 м | 0,216 |
| 29 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100 м2 | 0,15462 |
|  | Монтажні роботи |  |  |
|  | -=====Підземна частина=====- |  |  |
| 30 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,0445 |
| 31 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 3,8434 |
| 32 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином Сеrеsіt СR 90 | 100м2 | 4,55 |
| 33 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів | м3 | 38,434 |
| 34 | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом | 100 м2 | 3,8434 |
| 35 | Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt" | 100 м2 | 3,8434 |
| 36 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100м2 | 3,9939 |
| 37 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, піском | 100м3 | 4,5352 |
| 38 | Ущільнення грунту поливом водою основи площі, що ущільнюється | 100м2 | 2,2817 |
| 39 | Ущільнення піску пневматичними трамбівками | 100м3 | 1,1408 |
|  | -=====Цокльна частина=====- |  |  |
| 40 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 1,1722 |
| 41 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | м3 | 17,583 |
| 42 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 7,61 |
| 43 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,2932 |
| 44 | Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі | 100 м | 1,96 |
|  | -=====Вимощення навколо будівлі=====- |  |  |
| 45 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м2 | 2,5808 |
| 46 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 227 |
| 47 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,28808 |
| 48 | Армування підстильних шарів і набетонок | 1 т | 2,49186 |
| 49 | Улаштування основи під фундаменти щебеневого (ф 40-70) | 100 м3 | 0,21508 |
| 50 | Улаштування основи під фундаменти (піщаної) | 100 м3 | 0,21508 |
| 51 | Улаштування основи під фундаменти щебеневого (ф 10-20) (Січення 2-2) | 100 м3 | 0,0224 |
| 52 | Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар (Січення 2-2) | 100м2 | 0,2523 |
| 53 | Нарізування швів у бетоні затверділому | 100 м | 1,296 |
| 54 | Улаштування бетонних опори під цоколь | 100 м3 | 0,02 |
| 55 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100 отворів | 3,65 |
| 56 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7 | 100 отворів | 3,65 |
| 57 | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною: до 1 м | 1 т | 0,21884 |
|  | -=====Доступність до буділі МГН=====- |  |  |
| 58 | Улаштування покриттів з тактильної плитки | 100 м2 | 0,072 |
| 59 | Обклеювання стін тактильними наліпками | 100 м2 | 0,0018 |
|  | Приямок - 1 (6шт.) |  |  |
|  | -=====Металеві елементи=====- |  |  |
| 60 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,17544 |
| 61 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів більше 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,17544 |
| 62 | Облицювання стальних профільованим листом | 100м2 | 0,1104 |
| 63 | Улаштування брандмауерів, парапетів з листової сталі | 100 м | 0,12 |
| 64 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,09 |
| 65 | Фарбування погрунтованихповерхонь емаллю ПФ-133 за 2 рази | 100м2 | 0,09 |
|  | -=====Основа приямка=====- |  |  |
| 66 | Улаштування підстильного шару щебеневого | 1 м3 | 0,315 |
| 67 | Улаштування підстильного шару піщаного | 1 м3 | 0,315 |
| 68 | Армування бетонного вимощення дротяною сіткою | 100 м2 | 0,0756 |
| 69 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,0063 |
| 70 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100м2 | 0,4554 |
| 71 | Мурування окремих ділянок стін із цегли | 100 м3 | 0,054 |
|  | Прорізи |  |  |
|  | -=====Металеві двері=====- |  |  |
| 72 | Заповнення дверних прорізів готовими металевими дверними блоками у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0876 |
|  | -=====Металопластикові вікна=====- |  |  |
| 73 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2 | 100 м2 | 0,07316 |
| 74 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2 | 100 м2 | 2,56516 |
| 75 | Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі | 100 м | 1,4165 |
| 76 | Установлення пластикових підвіконних дощок | 100 м | 1,4865 |
| 77 | Установлення планки внутрішнього укоса | 100 м | 0,216 |
|  | -=====Укоси=====- |  |  |
| 78 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 | 0,9442 |
| 79 | Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt" | 100 м2 | 0,9442 |
| 80 | Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання | 100 м2 | 0,9442 |
| 81 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,9442 |
| 82 | Мурування укосів із легкобетонних каменів без облицювання: при висоті поверху понад 4 м | 1 мЗ | 3,824 |
|  | Ганок Г-1 (4шт) |  |  |
| 83 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 | 0,0044 |
| 84 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,31708 |
| 85 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,133464 |
| 86 | Монтаж опорних конструкцій | т | 0,183616 |
| 87 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100 отворів | 0,24 |
| 88 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7 | 100 отворів | 0,24 |
| 89 | Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази м/к | 100 м2 | 0,84 |
| 90 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 покриття | 0,136 |
| 91 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,12 |
| 92 | Улаштування жолобів підвісних | 100м | 0,096 |
|  | Опорядження вент. фасаду |  |  |
| 93 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 1,8076 |
| 94 | Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням, з риштувань | 100 м2 | 1,8313 |
| 95 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 18,313 |
| 96 | Улаштування брандмауерів, парапетів з листової сталі | 100 м | 0,455 |
|  | Опорядження утеплення Сеrеsіt |  |  |
| 97 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | 10 м2 | 1,5 |
| 98 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання: при висоті поверху понад 4 м | 1 мЗ | 18,1 |
| 99 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м (риштування вент. та мокрий фасад) | 100 м2 | 13,1 |
| 100 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100 м2 | 9,15 |
| 101 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕSІT", стіни гладкі | 100 м2 | 9,15 |
| 102 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків по кутам будівлі | 100м | 2,69 |
|  | -=====Укоси зовнішні=====- |  |  |
| 103 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕSІT", укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,7644 |
|  | -===Деформаційний профіль===- |  |  |
| 104 | Улаштування деформаційних вертикальних швів у цегляних та крупноблокових будівлях | 100 м | 0,915 |
|  | Водозливна система |  |  |
| 105 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,87 |
| 106 | Улаштування жолобів підвісних | 100м | 1,53 |
|  | Покрівля |  |  |
| 107 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | 100м2 | 2,75 |
| 108 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 27,5 |
| 109 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки, товщиною 30 мм | 100 м2 | 2,75 |
| 110 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | 100 м2 | 2,75 |
| 111 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м2 | 2,75 |
| 112 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 2,75 |
| 113 | Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі (планки примикань) | 100 м | 1,625 |
| 114 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок | 100 м2 | 2,75 |
| 115 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок (примикань) | 100 м2 | 1,625 |
| 116 | Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі (планки примикань) | 100 м | 0,65 |
| 117 | Улаштування покриття з листової сталі парапетів | 100 м2 | 0,392 |
| 118 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100 м2 | 0,556 |
|  | -====Рубероїдна поерівля====- |  |  |
| 119 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100 м2 | 0,15462 |
|  | Інші роботи |  |  |
| 120 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (решіток віконних) | м2 | 123,44 |
| 121 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100 м2 | 1,2344 |
| 122 | Монтаж металевих віконних решіток (раніше знятих) | 1 т | 1,2 |
| 123 | Монтаж металевих вент. решіток (раніше знятих) | 1 т | 0,045 |
| 124 | Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних | 10шт | 0,3 |
| 125 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 мм до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм | 100 м2 | 0,3 |
| 126 | Установлення люка | 1 шт | 1 |
| 127 | Монтаж світильників лед світильників ІР 65 на входах | 100 шт | 0,04 |
| 128 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж паркану (металевого) | 1 т | 0,1 |
| 129 | Монтаж паркану (металевого) | 1 т | 0,1 |
| 130 | Демонтаж (К = 0,80). Установлення з/б огорожі-панелі | 100м2 | 0,12 |
| 131 | Установлення з/б огорожі-панелі | 100м2 | 0,12 |
|  | -=====Вивезення сміття та грунту=====- |  |  |
| 132 | Перевезення сміття до 15 км | т | 89,579 |
| 133 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т сміття | 0,89581 |

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

За попередніми розрахунками очікувана вартість закупівлі складає  	18 402 408,00 гривень ( вісімнадцять мільйонів чотириста дві тисячі чотириста вісім гривень 00 коп.) (з ПДВ)