# Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю тактичних жилетів плитоносок – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування» на загальну суму 1700000,00 грн. (один мільйон сімсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін, раніше укладених договорів з постачальниками форменого одягу.

Також при визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# ТАКТИЧНІ ЖИЛЕТИ ПЛИТОНОСКИ –

# код за ДК 021:2015 ЄЗС – 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування»

1. Предметом закупівлі є ТАКТИЧНІ ЖИЛЕТИ ПЛИТОНОСКИ, далі – товар.

Продукція повинна відповідати вимогам, визначеним у даному додатку та інших розділах тендерної документації.

| № з/п | Найменування та вимоги до матеріалів виготовлення: під плити 30х25см | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тактичні жилети плитоноски: 1. Тканина. Сировинний склад Нейлон: Тип – Cordura (100% поліамід, 100% поліуретанове покриття). Колір – український піксель. Щільність 330 г/м2 +/– 30 г/м2, але не менша ніж 300 г/м2. Міцність тканини на розрив не менше 2400 Н. Водостійкість (проникнення води мм.вод.ст.) не менше 3900. 2. Стропа. Плечовий демпфер Ширина 25мм +/– 2мм, товщина не менше 1,2 мм: а) Поліамід 100%, колір Олива. б) стійкість до фарбування. в) стійкість до стирання. Не менше 70000 циклів. г) розривне навантаження не менше 300 Н. д) розривне подовження не більше 40% е) без зміни лінійних розмірів при намоканні. є) лінійна щільність стрічки, не менше 2000 +/– 120г/100м. Плечові лямки Ширина 40мм +/– 1мм, товщина не менше 1,2 мм: а) Поліамід 100%, колір Олива. б) стійкість до фарбування. в) стійкість до стирання. Не менше 70000 циклів. г) розривне навантаження не менше 650 Н. д) розривне подовження не більше 35% е) без зміни лінійних розмірів при намоканні. є) лінійна щільність стрічки, не менше 3400 +/– 150г/100м. 3. Полотно трикотажне поліамідне Велкро. Колір олива. Склад 100% поліамід. Щільність не менше 190 г/м2. Міцність зсуву по довжині мінімальне 190 Н. Міцність зсуву по ширині мінімальне 50 Н. Зусилля відриву мінімальне 40Н. 4. Ізолон Товщина 5мм +/– 0,1 мм. Щільність мінімальна 30 +/– 3 кг/м3. 5. Нитка 100% поліестер Колір Олива Армована 40-80. Відповідність стандарту EN 12590.1999 6. Сітка 3Д Колір Олива Щільність мінімальна 250 г/м2. | 850 |

| Технічний опис тактичні жилети плитоноски: під плити 30х25см | Кількість, шт. |
| --- | --- |
| Основна частина (Учасник повинен надати рисунок/креслення) – складається з таких шарів матеріалів: сітки 3д + ізолон + тканина Cordura 100% neylon, між собою прострочкою по контуру та закріпками. Внизу деталі зі сторони, на яку буде настрочуватись кишеня – настрочена липучка крючок 50 мм для фіксації входу кишені плити. На Основну частину – настрочується Кишеня (Учасник повинен надати рисунок/креслення) під бронеплиту. Кишеня спинки - (Учасник повинен надати рисунок/креслення) складається з деталі кордури, на якій виконані молі. 4-та та 5-та стропа утворюють по краям петлі – для фіксації каммербанда. Кишеня переду - (Учасник повинен надати рисунок/креслення) має лише 3 ряди моль та настрочений клапан, під яким настрочена липучка 50 мм крючок 3 ряди на деталі кишені та 3 ряди на внутрішній стороні клапану. Клапан призначений для фіксації каммербанда. Молі – ремінна 25мм настрочена на тканину закріпками зігзаг 25х3 мм, крок 1,5 мм. Між стропами відстань 25мм, між закріпками відстань 38 мм +/– 2 мм. Внизу деталі кишень настрочена липучка петля 50 мм (Учасник повинен надати рисунок/креслення) для фіксації входу в кишеню. Деталь переду - має настрочений клапан (Учасник повинен надати рисунок/креслення). Клапан застрочений по краям з 4х сторін зрізом у підгин. З внутрішньої сторони настрочена липучка 50 мм в три ряди. Каммербанд – бокова частина бронежилету, призначена для фіксації та регулювання плитоноски на поясі. Складається з поперечно розташованих строп з’єднаних закріпками. Ширина між ремінними – 25 мм, відстань між закріпками 38 мм +/– 2 мм. Один край каммербанду закінчується липучкою петля 100 мм з обох сторін. Передня частина каммербанду (сторона з липучкою кріпиться під клапаном на деталі переду). Інша частина фіксується до спинки на шнуровку резинкою. Плечовий демпфер (Учасник повинен надати рисунок/креслення) –складається з таких шарів: кордура+ізолон + пермички зі стропи 25 мм. Шари з’єднані між собою по контуру строчкою. Зрізи окантовані оздоблювальною поліамідною стрічкою шириною 23 мм. Плечові лямки (Учасник повинен надати рисунок/креслення) – ремінна 40 мм в два шари закріплена строчкою. Заправлена через рамку для регулювання відповідної ширини. Страхувальні стропи для фіксації броне плит (Учасник повинен надати рисунок/креслення) виконані з стропи 25 мм через двухщільову рамку, пришиті на внутрішню поверхню 3Д сітки через кордуру наскрізь. Ручка евакуації (Учасник повинен надати рисунок/креслення) виконана зі стропи 40 мм посилена закріпочним швом 40х3 мм, крок 1,5 мм. | 850 |

Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Предмет закупівлі, який планується до постачання, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені, а за виготовленням відповідає технічному опису тендерної документації.

Учасник повинен надати довідку в довільній формі про те, що технічні та якісні характеристики предмету закупівлі передбачають заходи із захисту довкілля.

Учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист, що протягом двох днів буде надано зразок предмету закупівлі.

Примітки:

* - Зразок предмету закупівлі продукції залишається у Замовника, для подальшого порівняння його з товаром, який буде поставлятись Замовнику, для проведення вхідного контролю. Зразки продукції надані учасником торгів, пропозиція якого була відхилена, повертається відповідно письмової вимоги цього учасника, після закінчення процедури закупівлі і визначення переможця торгів.

Гарантійний термін експлуатації: повинен становити не менше 12 місяців від дня введення в експлуатацію, але не менше ніж передбачено нормативно-технічною документацією Виробника.

Термін виготовлення: 2023 рік. Термін поставки: до 14.07.2023 року.

2. Документи та дані, що підтверджують якісні та технічні характеристики предмету закупівлі.

Учасник у тендерній пропозиції повинен надати документи на підтвердження відповідності продукції вимогам нормативних документів та вказати дані щодо якісних і технічних характеристик предмету закупівлі:

- копію технічних умов на матеріал Ізолон;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріал Ізолон;

- сертифікат якості виробника на матеріал Ізолон;

- копія звіту санітарно-гігієнічної оцінки продукції на матеріал Ізолон;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на застібку текстильну;

- копію протоколу випробувань на застібку текстильну;

- копію протоколу випробувань на тасьму текстильну (стрічка ремінна арт. 2981, шириною 25 мм.), відповідність ТС А01XJ.11490-103:2019 (01); ДСТУ 4057-2001; ДСТУ ISO 105-С06:2009; ДСТУ ISO 105-Е04:2009; ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004; ДСТУ ISO 105-Х12:2009; ДСТУ 2038-92; ДСТУ 3482-96; ГОСТ 16218.1-93; ГОСТ 16218.2-93; ГОСТ 16218.4-93; ГОСТ 16218.5-93; ГОСТ 19411-88; ДСТУ ISO 5077-2001; ДСТУ ISO 6330-2001; ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ 9733.27-83; ДСТУ ISO 2060:2005; ДСТУ ISO 12947-2:2005; МВВ 02568093.001:2015;

- копію протоколу випробувань на тасьму текстильну (стрічка ремінна арт. 2983, шириною 40 мм.), відповідність ТС А01XJ.11490-103:2019 (01);  ДСТУ 4057-2001; ДСТУ ISO 105-С06:2009; ДСТУ ISO 105-Е04:2009; ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004; ДСТУ ISO 105-Х12:2009; ТО У 17.5-31737390-036-2015; ДСТУ 2038-92; ГОСТ 16218.1-93; ГОСТ 16218.2-93; ГОСТ 16218.4-93; ГОСТ 16218.5-93; ГОСТ 19411-88; ДСТУ ISO 2060:2005; ДСТУ ISO 12947-2:2005; МВВ 02568093.001:2015.

- копію протоколу випробувань на тканину поліамідну з полімерним покриттям, відповідність : ДСТУ 4057-2001; ДСТУ EN 12127:2009; ДСТУ EN 1049-2:2004; ДСТУ EN ISO 13934-1:2018; ДСТУ ISO 13937-2:2006; ДСТУ ISO 4920:2005; ДСТУ ISO 7211-5:2007; ДСТУ ISO 105-С06:2009; ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004; ДСТУ ISO 105-Х12:2009; ДСТУ ISO 14419:2005; ДСТУ EN 20811:2004; ДСТУ ISO 12947-2:2005; ДСТУ ISO 105-В02:2009.

- виробник товару повинен мати документ, що підтверджує реєстрацію та використання торгівельної марки в Україні.

Документи про відповідність повинні бути чинні за строком дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником.

3. Надання правових документів щодо виготовлення та постачання продукції

Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів, які підтверджують взаємовідносини із виробником:

а) договір з виробником; або:

б) сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера; або:

в) лист виробника про представництво його інтересів учасником; або:

г) інший документ (документи), що підтверджує (підтверджують) повноваження учасника щодо постачання продукції виробника, підписаний зі сторони виробника або виробником та учасником.

Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

До уваги учасників: Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.