Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю: «Капітальний ремонт правої частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в адмінбудівлі за адресою: м. Суми» за кодом CPV ДК 021-2015 ЄЗС – 4500000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт на суму 7994753,60 грн (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі сімсот п’ятдесят три гривні 60 копійок) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі проектно-кошторисної документації та відповідно до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, аналізу ринкових цін, раніше укладених договорів.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

щодо закупівлі: «Капітальний ремонт правої частини підвальних приміщень з пристосуванням їх

для використання як найпростішого укриття в адмінбудівлі» -

за кодом CPV ДК 021 - 2015 ЄЗС – 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»

- Роботи виконуються у відповідності до проектно-кошторисної документації: Робочого проекту (Кошторисна документація 04.23-33-К) «Капітальний ремонт правої частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в адмінбудівлі за адресою                   ».

- Роботи виконуються протягом 2023-2024 років з використанням матеріалів, обладнання, механізмів і транспорту Учасника.

Технічне завдання

| № п/п | Назва робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонтні роботи |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах з відбивання штукатурки в укосах | 100 шт. | 0,17 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | 100 м² | 0,3656 |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м² | 100 м² | 4,505 |  |
| 4 | Розбирання бетонних сходів | м³ | 0,315 |  |
| 5 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м² | 2,704 |  |
| 6 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробкою та навантаженням | 100 м³ | 1,352 |  |
| 7 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробкою та навантаженням (пісок) | 100 м³ | 0,6497 |  |
| 8 | Демонтаж (К = 0,70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (металева решітка) | 1 т | 0,035 |  |
| 9 | Брухт металевий, крім того повернення матеріалів (К = 0,50) | т | 0,035 |  |
| 10 | Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли (пройому) | 10 м³ | 0,047 |  |
| 11 | Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли (вхід в підвал) | 10 м³ | 0,71 |  |
| 12 | Розбирання бетонних сходів (вхід підвал) | м³ | 1,4 |  |
| 13 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | 100 м² | 0,087 |  |
| 14 | Розбирання лат (решетування) з дошок з прозорами | 100 м² | 0,087 |  |
| 15 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дошок | 100 м² | 0,087 |  |
|  | Вентиляційний канал |  |  |  |
| 16 | Розбирання кам’яної кладки простих стін із цегли | 10 м³ | 0,031 |  |
| 17 | Вибивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м² | 100 м² | 0,15 |  |
| 18 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100 м² | 0,072 |  |
| 19 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м² | 0,072 |  |
|  | Металева рама МР-1 |  |  |  |
| 20 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м³ | 0,0051 |  |
| 21 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,41638 |  |
| 22 | Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1 т | 0,41638 |  |
| 23 | Сталь кутова 32х32х3 мм | т | 0,06021 |  |
| 24 | Сталь кутова 50х50х4 мм | т | 0,09485 |  |
| 25 | Просічно-витяжний лист 5 мм ПВЛ 508 | т | 0,22672 |  |
| 26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,03456 |  |
| 27 | Анкер HІLTІ М8/60 | шт. | 45 |  |
| 28 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м³ | 0,2 |  |
| 29 | Пісок природний, рядовий (поставка замовника) (раніше вийнятого) | м³ | 0,22 |  |
| 30 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м³ | 0,002 |  |
| 31 | Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100 м² | 0,14 |  |
|  | Перемичка ПР-1 |  |  |  |
| 32 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,13736 |  |
| 33 | Швелери N20 | т | 0,05704 |  |
| 34 | Сталь штабова 80х4 мм | т | 0,00628 |  |
| 35 | Сталь штабова 70х3 мм | т | 0,03166 |  |
| 36 | Сталь кутова 70х70х5 | т | 0,02152 |  |
| 37 | Шпилька М20 | шт. | 10 |  |
| 38 | Гайка М20 | шт. | 20 |  |
| 39 | Шайба М20 | шт. | 20 |  |
| 40 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100 м² | 0,0321 |  |
| 41 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м² | 0,0312 |  |
| 42 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100 м² | 0,067 |  |
| 43 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м² | 0,067 |  |
|  | Вхід в підвал по вісі Д |  |  |  |
|  | Земельні роботи |  |  |  |
| 44 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м² без кріплень з укосами, група грунту 2 | 100 м³ | 0,243 |  |
| 45 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2м² в нестійких та мокрих грунтах | 100 м³ | 0,243 |  |
|  | Фундамент |  |  |  |
| 46 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м³ | 0,29 |  |
| 47 | Пісок природний, рядовий (поставка замовника) (раніше вийнятого) | м³ | 0,319 |  |
| 48 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м³ | 0,57 |  |
| 49 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м³ | 0,0086 |  |
| 50 | Армування підстильних шарів і набетонок | 1 т | 0,052 |  |
| 51 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,052 |  |
| 52 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | 100 шт. | 0,21 |  |
| 53 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6 | шт. | 21 |  |
| 54 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | 100 м³ | 0,006 |  |
| 55 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м² | 0,2756 |  |
| 56 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м² | 0,2756 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 57 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання: при висоті поверху до 4 м | 1 м³ | 3,15 |  |
| 58 | Бетонний блок стіновий 400х200х200 мм | шт. | 228 |  |
|  | Сходи |  |  |  |
| 59 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м³ | 0,62 |  |
| 60 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м³ | 0,62 |  |
| 61 | Пісок природний. рядовий (поставка замовника) (раніше вийнятого) | м³ | 0,682 |  |
| 62 | Улаштування сходів залізобетонних | 100 м³ | 0,0175 |  |
| 63 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,141 |  |
| 64 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м² до 7 шт | 100 м² | 0,0768 |  |
|  | Покрівля |  |  |  |
| 65 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100 м² | 0,114 |  |
| 66 | Профлист покрівельний ПС-20 (Формула: 12,65х1,15) | м² | 13,11 |  |
| 67 | Саморіз з ущільненою шайбою 4,8х28 | Шт. | 92 |  |
| 68 | Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі | 100 м | 0,075 |  |
| 69 | Планка стінового захисту | м.п. | 7,5 |  |
| 70 | Монтаж металоконструкцій покрівлі | 1 т | 0,10668 |  |
| 71 | Труба профільна 30х30х3 мм | т | 0,0406 |  |
| 72 | Кутик сталевий 70х70х5 мм | т | 0,0404 |  |
| 73 | Кутик сталевий 50х50х4 мм | т | 0,0229 |  |
| 74 | Кутик сталевий 50х50х3 мм | т | 0,00278 |  |
| 75 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100 м² | 0,027 |  |
| 76 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | 100 м² | 0,027 |  |
|  | Зовнішнє оздоблення стін |  |  |  |
| 77 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 10 мм | 100 м² | 0,165 |  |
| 78 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100 м² | 0,165 |  |
| 79 | Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм | 100 м² | 0,165 |  |
|  | Опорядження внутрішнє |  |  |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 80 | Поліпшене фарбування білилом стель по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування | 100 м² | 0,9597 |  |
| 81 | Грунтовки глибокого проникнення (Формула: 0,2х(95,97)) | л | 19,194 |  |
| 82 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель | 100 м² | 5,4892 |  |
| 83 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною) | 100 м² | 5,4892 |  |
| 84 | Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом | 100 м² | 5,4892 |  |
| 85 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м² | 5,4892 |  |
| 86 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100 м² | 0,3892 |  |
| 87 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100 м² | 0,3893 |  |
|  | Стіни та перегородки |  |  |  |
| 88 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Формула: (230,8+1002,12)/100) | 100 м² | 12,3292 |  |
| 89 | Грунтовки глибокого проникнення (Формула: 0,2х(230,8+1002,12)) | л | 246,584 |  |
| 90 | Грунтування стін грунтовкою бетонконтакт | 100 м² | 0,6515 |  |
| 91 | Ґрунтовка адгезійна Сеrеsіt СТ 19 Бетонконтакт (Формула: 0,5х65,15) | кг | 32,575 |  |
| 92 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100 м² | 0,6515 |  |
| 93 | Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною: стін | 100 м² | 0,6515 |  |
| 94 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін (Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною) | 100 м² | 0,6515 |  |
| 95 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м² | 0,6515 |  |
| 96 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100 м² | 0,3802 |  |
| 97 | Оздоблення поверхні по клейовому фарбуванню пензлем в 1 тон | 100 м² | 0,3802 |  |
| 98 | Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м² | 0,3802 |  |
|  | Дверні прорізи |  |  |  |
| 99 | Заповнення дверних прорізів готовими металевими блоками у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м² | 100 м² | 0,034465 |  |
| 100 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м² (Формула: (12х1,89)/100) | 100 м² | 0,2268 |  |
| 101 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м² (Формула: 2,1+2,52+2,52)/100) | 100 м² | 0,0714 |  |
| 102 | Установлення і кріплення наличників | 100 м | 0,8735 |  |
| 103 | Заповнення дверних прорізів готовими металевими блоками у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м² (Формула: (1,785+1,68)/100) | 100 м² | 0,03465 |  |
| 104 | Заповнення дверних прорізів готовими металевими протипожежними блоками у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м² (Формула: (1,785+1,68)/100) | 100 м² | 0,03465 |  |
|  | Укоси дверні внутрішні |  |  |  |
| 105 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м² | 0,2885 |  |
| 106 | Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною: стін | 100 м² | 0,2885 |  |
| 107 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін (Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною) | 100 м² | 0,2885 |  |
| 108 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м² | 0,2885 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
|  | Тип І |  |  |  |
| 109 | Улаштування підстильного шару щебеневого (Формула: 0,1х96,41) | 1 м³ | 9,641 |  |
| 110 | Улаштування підстильного шару піщаного (Формула: 1,12х96,41) | 1 м³ | 9,641 |  |
| 111 | Пісок природний. рядовий (поставка замовника) (раніше вийнятого) | м³ | 10,79792 |  |
| 112 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м² | 0,9641 |  |
|  | Тип ІІ |  |  |  |
| 113 | Улаштування підстильного шару піщаного (Формула: 0,1х359,84) | 1 м³ | 35,984 |  |
| 114 | Пісок природний. рядовий (поставка замовника) (раніше вийнятого) (Формула: 1,12х35,984) | м³ | 40,30208 |  |
| 115 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м² | 35,984 |  |
| 116 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м² | 100 м² | 3,5984 |  |
| 117 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м² | 3,5984 |  |
| 118 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м² | 3,5984 |  |
| 119 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м² до 7 шт | 100 м² | 3,5984 |  |
|  | Тип ІІІ |  |  |  |
| 120 | Улаштування підстильного шару піщаного (Формула: 0,1х233,9) | 1 м³ | 23,39 |  |
| 121 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м² | 23,39 |  |
| 122 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м² | 100 м² | 2,339 |  |
| 123 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м² | 2,339 |  |
| 124 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м² | 2,339 |  |
| 125 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м² до 7 шт | 100 м² | 2,339 |  |
|  | Вимощення |  |  |  |
| 126 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм | 100 м² | 0,902 |  |
| 127 | Улаштування підстильного шару піщаного | 1 м³ | 9,2 |  |
| 128 | Улаштування підстильного шару щебеневого | 1 м³ | 9,2 |  |
| 129 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | 100 м² | 0,902 |  |
| 130 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 74 |  |
| 131 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм | м³ | 3,465 |  |
| 132 | Камені бортові БР100.20.8 | м | 74 |  |
|  | Влаштування гідроізоляції стін фундаменту |  |  |  |
| 133 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 | 100 м³ | 0,9922 |  |
| 134 | Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м³ | 0,9922 |  |
| 135 | Перевезення грунту до 15 км (Формула: 1,6х99,22) | т | 158,752 |  |
| 136 | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні грунту до 5 м, група грунту 1 (Формула: (99,2х0,97)/100) | 100 м³ | 0,96224 |  |
| 137 | Засипання вручну траншей. пазух котлованів та ям, група грунту 1 (Формула: (99,2х0,03)/100) | 100 м³ | 0,029766 |  |
| 138 | Пісок природний, рядовий (Формула: 1,03х99,22) | м³ | 102,1966 |  |
| 139 | Грунтування стін грунтовкою глибокого проникнення | 100 м² | 0,814 |  |
| 140 | Грунтовки глибокого проникнення (Формула: 0,2х81,4) | л | 16,28 |  |
| 141 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100 м² | 0,814 |  |
| 142 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м² | 0,814 |  |
| 143 | Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту | м³ | 8,14 |  |
| 144 | Розігрівання бітуму в котлах | 1 т | -0,57 |  |
| 145 | Установлення елементів каркасу із брусів | м³ | -0,407 |  |
| 146 | Екструзійний пінополістирол Саrbоn Есо ХРS – 100 мм (Формула: 1,03х8,14) | м³ | 8,3842 |  |
| 147 | Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 83 рrо для приклеювання пінополістирольних плит (Формула: 6х81,4) | кг | 488,4 |  |
| 148 | Дюбель з металевим стержнем та термоголовкою Сеrеsіt СT 330 KІ-180N | шт. | 410 |  |
| 149 | Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з іглопробивного геотекстилю | 10 м² | 8,14 |  |
| 150 | Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з ПВХ-мембрани | 10 м² | 8,14 |  |
|  | Елементи адаптації |  |  |  |
| 151 | Установлення металевих огорож без поручня | 100 м | 0,05 |  |
| 152 | Металевий поручень з труби Ду 40 мм (комплект) | п.м. | 5 |  |
| 1543 | Улаштування покриттів з бетонних тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м² до 7 шт. | 100 м² | 0,0048 |  |
| 154 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | 100 м² | 0,015 |  |
| 155 | Тактильні наліпки на стіну, показник руху | шт. | 8 |  |
|  | Стіни та перегородки |  |  |  |
| 156 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м³ | 0,023 |  |
| 157 | Армування підстильних шарів і набетонок | 1 т | 0,102 |  |
| 158 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,102 |  |
| 159 | Улаштування армованих з прорізами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м² | 100 м² | 1,2042 |  |
| 160 | Сталь кутова 50х50х3мм | т | 0,0031 |  |
| 161 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (Формула: (13,1+0,23)/100) | 100 м³ | 0,1333 |  |
| 162 | Улаштування перегородок у житлових і громадських будівлях на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції | 100 м² | 0,02 |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |
| 163 | Очищення поверхонь щітками | м² | 30,5 |  |
| 164 | Знепилювання металевих поверхонь | м² | 30,5 |  |
| 165 | Фарбування нових металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100 м² | 0,305 |  |
| 166 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | 100 м шва | 0,8 |  |
| 167 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | 100 м шва | 4,5867 |  |
| 168 | Забивання тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях полімермодифікованим розчином "Мегакрет-40", площею поперечного перерізу до 5 см², тріщини і шви на поверхні, горизонтальної | 100 м | 2,7 |  |
| 169 | Забивання тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях полімермодифікованим розчином "Мегакрет-40", додавати на кожні повні або неповні 5 см² площі перерізу, тріщини і шви на поверхні, горизонтальної | 100 м | 2,7 |  |
| 170 | Забивання тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях полімермодифікованим розчином "Мегакрет-40", площею поперечного перерізу до 5 см², тріщини і шви на поверхні, вертикальної | 100 м | 0,6723 |  |
| 171 | Забивання тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях полімермодифікованим розчином "Мегакрет-40". додавати на кожні повні або неповні 5 см² площі перерізу, тріщини і шви на поверхні. вертикальної | 100 м | 0,6723 |  |
| 172 | Гідроізоляція тріщин, швів, примикань неоштукатурених бетонних і залізобетонних конструкцій матеріалами проникаючої капілярної дії системи "Пенетрон", ширина тріщини до 2 м, поверхня вертикальна | 100 м | 1,95 |  |
| 173 | Пенекрит - гідроізоляція швів та тріщин (1,5 кг/п.м.) | кг | 292,5 |  |
|  | Сходи См-1 |  |  |  |
| 174 | Улаштування підстильного шару піщаного | 1 м³ | 0,29 |  |
| 175 | Улаштування підстильного шару бетонного | 1 м³ | 0,58 |  |
| 176 | Армування підстильних шарів і набетонок | 1 т | 0,01264 |  |
| 177 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,01264 |  |
|  | Сходи См-2 |  |  |  |
| 178 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м³ | 0,52 |  |
| 179 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м³ | 0,52 |  |
| 180 | Пісок природний. рядовий (поставка замовника) (раніше вийнятого) (Формула: 1,1х0,52) | м³ | 0,572 |  |
| 181 | Улаштування залізобетонного ганку | 100 м³ | 0,0214 |  |
| 182 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0713 |  |
| 183 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м² до 7 шт | 100 м² | 0,0931 |  |
|  | Наружний вентиляційний канал |  |  |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 184 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін (одношарове штукатурення), товщина шару 10 мм | 100 м² | 0,17 |  |
| 185 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100 м² | 0,17 |  |
| 186 | Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм | 100 м² | 0,17 |  |
|  | Покриття |  |  |  |
| 187 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки, товщиною 30 мм | 100 м² | 0,09 |  |
| 188 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | 100 м² | 0,09 |  |
| 189 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, у два шари | 100 м² | 0,09 |  |
| 190 | Улаштування карнизних звисів з листової сталі | 100 м | 0,125 |  |
| 191 | Карнизна планка (Формула: 1,05х12,5) | м | 13,125 |  |
| 192 | Дюбель-шуруп 6х40 мм | шт. | 30 |  |
|  | Приямок ПР-1 |  |  |  |
| 193 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2 (Форомула: (1,68+2,3)/100) | 100 м³ | 0,0398 |  |
| 194 | Засипання вручну траншей. пазух котлованів та ям, група грунту 2 | 100 м³ | 0,023 |  |
| 195 | Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м³ | 0,0168 |  |
| 196 | Перевезення грунту до 15 км (Формула: 1,65х1,68) | т | 2,772 |  |
| 197 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар (Формула: (1х1,4)/100) | 100 м² | 0,014 |  |
| 198 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м³ | 0,07 |  |
| 199 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м³ | 0,0014 |  |
| 200 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м² | 0,0115 |  |
| 201 | Мурування стін приямків і каналів з цегли | 1 м³ | 0,6 |  |
| 202 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,00556 |  |
| 203 | Сталь кутова 50х50х3 мм | т | 0,00556 |  |
| 204 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (2 рази) | 100 м² | 0,036 |  |
| 205 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100 м² | 0,042 |  |
| 206 | Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм | 100 м² | 0,042 |  |
| 207 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах) | 100 м² покриття | 0,0115 |  |
| 208 | Профлист П 35 (Формула: 1,1х1,15) | м² | 1,265 |  |
| 209 | Саморіз покрівельний до профлиста | шт. | 10 |  |
| 210 | Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки: до 6 м | 100 м³ | 0,0014 |  |
| 211 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,00474 |  |
| 212 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100 м² | 0,0115 |  |
| 213 | Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі | 100 м | 0,012 |  |
| 214 | Планка стінового захисту | м.п. | 1,2 |  |
| 215 | Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1 т | 0,00278 |  |
| 216 | Сталь кутова 50х50х3 мм | т | 0,00278 |  |
| 217 | Анкер Hіltі M8 115 мм | шт. | 3 |  |
|  | Улаштування отворів в стінах |  |  |  |
| 218 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | 1 м³ | 1,146 |  |
| 219 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,1044 |  |
| 220 | Сталь кутова 75х75х5 мм | т | 0,1044 |  |
| 221 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100 шт. | 0,14 |  |
| 222 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100 шт. | -0,05 |  |
| 223 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100 шт. | 0,07 |  |
| 224 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 225 | При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-96 - 46-111 | 100 шт. | 0,14 |  |
|  | Вентиляційний канал (лоток) |  |  |  |
| 226 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м³ | 0,0393 |  |
| 227 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м³ | 0,174 |  |
| 228 | Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м³ | 0,0219 |  |
| 229 | Перевезення грунту до 15 км (Формула: 1,65х2,19) | т | 3,6135 |  |
| 230 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м³ | 0,2 |  |
| 231 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 м³ | 0,2 |  |
| 232 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів (Формула: (0,45+0,348)/100) | 100 м³ | 0,00798 |  |
| 233 | Лотки каналів збірні з/б марки Л 6-8/2 | шт. | 1 |  |
| 234 | Плити перекриття П8-8 | шт. | 1 |  |
|  | Вентиляція |  |  |  |
| 235 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис. м³/год | камера | 1 |  |
| 236 | Установлення електрокалорифера | 100 кВт | 0,03 |  |
| 237 | Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих (РР) № 2 з вивірянням і закріпленням розміром 100х400 мм | 1 грати | 40 |  |
| 238 | Установлення грат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих (РШ) № 150 з вивірянням і закріпленням розміром 200х200 мм | 1 грати | 4 |  |
| 239 | Решітка однорядна регульована 400х150(h) мм | шт. | 22 |  |
| 240 | Решітка однорядна регульована 350х100(h) мм | шт. | 18 |  |
| 241 | Решітка однорядна нерегульована 200х100(h)мм | шт. | 4 |  |
| 242 | Дросіль-клапан прямокутного перерізу 400х300(h) мм | шт. | 1 |  |
| 243 | Дросіль-клапан прямокутного перерізу 400х200(h) мм | шт. | 2 |  |
| 244 | Дросіль-клапан прямокутного перерізу 300х200(h) мм | шт. | 1 |  |
| 245 | Дросіль-клапан прямокутного перерізу 300х150(h) мм | шт. | 1 |  |
| 246 | Дросіль-клапан прямокутного перерізу 250х150(h) мм | шт. | 6 |  |
| 247 | Дросіль-клапан прямокутного перерізу 150х100(h) мм | шт. | 1 |  |
| 248 | Дросіль-клапан прямокутного перерізу 100х100(h) мм | шт. | 2 |  |
| 249 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (Формула:7+16,25+1,5)/100) | 100 м² | 0,2475 |  |
| 250 | Прокладання повітроводів периметром від 700 мм до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (Формула: 14+22+5,625)/100) | 100 м² | 0,41625 |  |
| 251 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм | 100 м² | 0,07875 |  |
| 252 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (Формула:22,5+36+12,25+11,375+11,25)/100) | 100 м² | 0,93375 |  |
| 253 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 мм до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,7 мм (Формула: 12,75+12,5+63,25)/100) | 100 м² | 0,885 |  |
| 254 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,8мм 700х400 (h) (*в утеплювачі) | м² | 35,2 |  |
| 255 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 700х400 (h) | м² | 28,6 |  |
| 256 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 700х300 (h) | м² | 12,5 |  |
| 257 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 600х250 (h) | м² | 12,75 |  |
| 258 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 500х250 (h) | м² | 11,25 |  |
| 259 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 450х200 (h) | м² | 11,375 |  |
| 260 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 400х300 (h) | м² | 12,25 |  |
| 261 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 400х200 (h) | м² | 36 |  |
| 262 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 300х200 (h) | м² | 22,5 |  |
| 263 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,7 мм 300х150 (h) | м² | 7,875 |  |
| 264 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,5 мм 250х200 (h) | м² | 5,625 |  |
| 265 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,5 мм 250х150 (h) | м² | 22 |  |
| 266 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,5 мм 200х150 (h) | м² | 14 |  |
| 267 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,5 мм 200х100 (h) | м² | 1,5 |  |
| 268 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,5 мм 150х100 (h) | м² | 16,25 |  |
| 269 | Повітропровід прямокутного перерізу з оцинкованої сталі т = 0,5 мм 100х100 (h) | м² | 7 |  |
| 270 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.) | т | 0,38423 |  |
| 271 | Оцинкована сталь для виготовлення переходів, колін т = 0,7 мм | м² | 52 |  |
| 272 | Прокладання повітроводів периметром від 700 мм до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм (переходи, коліна) | 100 м² | 0,52 |  |
| 273 | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою | 100 м² | 0,52 |  |
| 274 | Базальтова вата з покриттям алюмінієвою фольгою т = 30,0 мм Rосkwооl LАMЕLLА MАT RОСKWООL | м² | 46,2 |  |
| 275 | Метал для кріплення | кг | 395 |  |
|  | Обладнання для вентиляції |  |  |  |
| 276 | Припливно-витяжна установка у комплекті з системою автоматики СrоssStаr-3 | компл | 1 |  |
| 277 | Електрокалорифер SЕH 70-40-3,0 | шт. | 1 |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи вентиляції |  |  |  |
| 278 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м³/год. при одній однотипній установці в машинному залі | установка | 1 |  |
| 279 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 75 | пристрій | 1 |  |
|  | Електротехнічні рішення |  |  |  |
| 280 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 281 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 282 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100 шт. | 0,03 |  |
| 283 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Формула: (1+1+10+8+3)/100) | 100 шт. | 0,23 |  |
| 284 | Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах | шт. | 5 |  |
| 285 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт. | 1 |  |
| 286 | Монтаж акумулятора | шт. | 1 |  |
| 287 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т | шт. | 1 |  |
| 288 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100 шт. | 0,01 |  |
| 289 | Розетка з заземленням каучукова ІР44 накладна 250В 16А | шт. | 1 |  |
| 290 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з виготовленням кілець | 100 кінців | 0,03 |  |
| 291 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт. | 1 |  |
| 292 | Вилка с заземленням кутова 16А 250В | шт. | 1 |  |
|  | Кабельно-провідникова продукція та кабельні системи |  |  |  |
| 293 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м³ | 0,027 |  |
| 294 | Засипання вручну траншей. пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м³ | 0,021 |  |
| 295 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 0,1 |  |
| 296 | Пісок природний, рядовий | м³ | 0,66 |  |
| 297 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,01 |  |
| 298 | Труба гофрована гнучка двошорова Д40 | м | 10 |  |
| 299 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,1 |  |
| 300 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,05 |  |
| 301 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | 100 м | 0,28 |  |
| 302 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід кабелю | 1 |  |
| 303 | Кабель КВВГнгд 4х6 мм² | м | 43,86 |  |
| 304 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | 100 м | 0,23 |  |
| 305 | Металорукав з х/б ущільненням з протяжкою РЗ-Ц-Х-40 | м | 23 |  |
| 306 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм² | 100 м | 0,26 |  |
| 307 | Кабель ВВГнгд 4х25 мм² | м | 26 |  |
| 308 | Кабель ВВГнгд 5х2,5 мм² | м | 18,36 |  |
| 309 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм² | 100 м | 5,23 |  |
| 310 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм² | 100 м | 6,98 |  |
| 311 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,272 |  |
| 312 | Кабель ВВГнгд 3х4 мм² | м | 94,86 |  |
| 313 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм² | м | 543,66 |  |
| 314 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм² | м | 622,2 |  |
| 315 | Провід ПВ-3 10 мм² | м | 3 |  |
| 316 | Провід ПВ-1 10 мм² | м | 4,2 |  |
| 317 | Провід ПВ-1 6 мм² | м | 5 |  |
| 318 | Наконечник під опресування мідно-луж. SС 10-8 | шт. | 6 |  |
| 319 | Самоблокуюча нейлонова кабельна стяжка СК(х) 5х200 (100 шт.) | упак. | 1 |  |
| 320 | Гофра з поліетилену діам. 25 | м | 107 |  |
| 321 | Гофра з поліетилену діам. 20 | м | 591 |  |
| 322 | Гофра з поліетилену діам. 16 | м | 523 |  |
| 323 | Скоба монтажна двохлапкова СММ-50 | шт. | 58 |  |
| 324 | Скоба монтажна двохлапкова СММ-25 | шт. | 268 |  |
| 325 | Скоба монтажна двохлапкова СММ-20 | шт. | 1478 |  |
| 326 | Скоба монтажна двохлапкова СММ-18 | шт. | 1308 |  |
|  | Електроустановчі вироби |  |  |  |
| 327 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100 шт. | 0,34 |  |
| 328 | Світильник WОL-10 60Вт Е27 LЕD-R-300-24 4200К | шт. | 34 |  |
| 329 | Лампа світлодіодна 10Вт 4200К Р-10-4200-27 Е27 | шт. | 34 |  |
| 330 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100 шт. | 0,03 |  |
| 331 | Аварійний світлодіодний світильник SFT-АF-ЕХ-03 "Вихід" | шт. | 3 |  |
| 332 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100 шт. | 0,39 |  |
| 333 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100 шт. | 0,14 |  |
| 334 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100 шт. | 0,08 |  |
| 335 | Розетка 1-я відкритого встановлення (з заземленням) вологозахищена | шт. | 39 |  |
| 336 | Вимикач одноклавішний відкритого встановлення | шт. | 14 |  |
| 337 | Вимикач прохідний одноклавішний відкритого встановлення | шт. | 8 |  |
| 338 | Розподільча коробка TY-RА 100*100*70 |  |  |  |
|  | Метізи |  |  |  |
| 339 | Анкерний болт 8х100 | шт. | 8 |  |
| 340 | Дюбель 6х38 | шт. | 534 |  |
| 341 | Шуруп 5,0х35 | шт. | 534 |  |
| 342 | Дюбель 6х51 | шт. | 3170 |  |
| 343 | Шуруп 5,0х50 | шт. | 3170 |  |
|  | Контур захисного заземлення |  |  |  |
| 344 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м³ | 0,0135 |  |
| 345 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м³ | 0,0135 |  |
| 346 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт. | 0,4 |  |
| 347 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм² | 100 м | 0,19 |  |
|  | Встановлення дизельної генеруючої установки |  |  |  |
| 348 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м³ | 0,02119 |  |
| 349 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | 1 м³ | 0,869 |  |
| 350 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м³ | 0,0125 |  |
| 351 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100 м² | 0,038 |  |
|  | Додаткове обладнання |  |  |  |
| 352 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм² | 100 м | 0,327 |  |
|  | Металоконструкція під АКБ та ДБЖ |  |  |  |
| 353 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (металоконструкція 1 та 2) | т | 0,00542 |  |
| 354 | Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкція 1 та 2) | 1 т | 0,00542 |  |
| 355 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100 м² | 0,004 |  |
| 356 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м² | 0,004 |  |
|  | Електрообладнання |  |  |  |
| 357 | Корпус модульний металевий, 36 модулів, навісний ІР31 | шт. | 1 |  |
| 358 | Корпус модульний металевий, 12 модулів, навісний ІР31 | шт. | 1 |  |
| 359 | Модульний автоматичний вимикач 3р С63 Ін = 40А, 6кА | шт. | 1 |  |
| 360 | Модульний автоматичний вимикач 3р С50 Ін = 40А, 6кА | шт. | 1 |  |
| 361 | Модульний автоматичний вимикач 3р С20 Ін = 40А, 6кА | шт. | 1 |  |
| 362 | Модульний автоматичний вимикач 2р С10 Ін = 10А, 6кА | шт. | 1 |  |
| 363 | Модульний автоматичний вимикач 1р С6 Ін = 6 А, 6 кА | шт. | 10 |  |
| 364 | Диференційний автоматичний вимикач 2Р 16А 30 мА 6 кА | шт. | 8 |  |
| 365 | Диференційний автоматичний вимикач 2Р 25А 30 мА 6 кА | шт. | 3 |  |
| 366 | Перемикач І-0-ІІ 3р 40А | шт. | 1 |  |
| 367 | Нульова шина з ізолятором на Dіn-рейку 6х9 8 отв. | шт. | 1 |  |
| 368 | Нульова шина з ізолятором на Dіn-рейку 6х9 10 отв. | шт. | 3 |  |
| 369 | Шина гребінчаста 63А 1п | шт. | 1 |  |
| 370 | Джерело дезперебійного живлення 12/230 В 0,5 КВА/0,35 кВт SІNUS РRО 500 Е 12/230 V | шт. | 1 |  |
| 371 | Акамуляторна батарея 12 В, 65 Аh | шт. | 1 |  |
| 372 | Дизельний генератор 10 кВА, 8 кВт 0,4 кВ ТОВ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" | шт. | 1 |  |
| 373 | Розетка переносна 3Р+РЕ+N 32А | шт. | 1 |  |
| 374 | Вилка переносна 3Р+РЕ+N 32А | шт. | 1 |  |
| Водопровід та каналізація |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 375 | Розробка грунту всередині будівлі в траншеях | 100 м³ | 0,03 |  |
| 376 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1 | 100 м³ | 0,03 |  |
| 377 | Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводув траншеях з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 378 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100 шт. | 0,01 |  |
| 379 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини (води) в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм | 100 шт. | 0,01 |  |
|  | Дренажний приямок |  |  |  |
| 380 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100 м³ | 0,001 |  |
| 381 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,028416 |  |
| 382 | Установлення металевих грат приямків | т | 0,05 |  |
|  | Будівельні роботи |  |  |  |
| 383 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (Формула: ((0,85х0,85х0,7)х2)/100) | 100 м³ | 0010115 |  |
|  | Холодне водопостачання |  |  |  |
| 384 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100 м | 0,38 |  |
| 385 | Труби поліпропіленові РN 20 діаметром 20х3,8 мм | м | 38 |  |
| 386 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100 м | 0,38 |  |
| 387 | Утеплювач для труб РЕ/сіра ф 23 мм тов. 6 мм | м | 38,836 |  |
| 388 | Скотч сірий армований 50 м | шт. | 2 |  |
| 389 | Хомут із шурупом діаметром 20-25 мм | шт. | 64 |  |
| 390 | Муфта діаметром 20 мм | шт. | 8 |  |
| 391 | Коліно 90 град. із поліпропілену діаметром 20 мм | шт. | 16 |  |
| 392 | Коліно 90 град. із поліпропілену діаметром 25 мм | шт. | 8 |  |
| 393 | Коліно 90 град. із поліпропілену діаметром 32 мм | шт. | 10 |  |
| 394 | Коліно 90 град. із поліпропілену діаметром 40 мм | шт. | 10 |  |
| 395 | Трійник із поліпропілену діаметром 20 мм | шт. | 6 |  |
| 396 | Трійник редукційний із поліпропілену діаметром 63х20 мм | шт. | 1 |  |
| 397 | Кран кульовий 1/2" з американкою | шт. | 3 |  |
| 398 | Клапан зворотній 1/2" | шт. | 1 |  |
| 399 | Муфта із зовнішньою різьбою діаметром 20х1/2" мм | шт. | 7 |  |
| 400 | Муфта із внутрішньою різьбою діаметром 20х1/2" мм | шт. | 3 |  |
|  | Каналізація |  |  |  |
| 401 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 1 м³ основи | 0,7 |  |
| 402 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100 м | 0,14 |  |
| 403 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м | 0,08 |  |
| 404 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 10 |  |
| 405 | Труби поліпропиленові для внутрішньої каналізації діаметром 50 мм | м | 8 |  |
| 406 | Труби поліпропиленові для внутрішньої каналізації діаметром 110 мм | м | 4 |  |
| 407 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропилена діаметром 110х110 мм | шт. | 42 |  |
| 408 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропилена діаметром 110х50 мм | шт. | 29 |  |
| 409 | Клапан зворотній Сарrісоrn діаметр 110 мм | шт. | 1 |  |
|  | Клапан зворотній Сарrісоrn діаметр 50 мм | шт. | 1 |  |
| 410 | Редукції (перехідники) до каналізаційних труб із поліпропилена діаметром 110х50 мм | шт. | 1 |  |
| 411 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропилена діаметр 50 мм | шт. | 4 |  |
| 412 | Коліна каналізаційні 45 град. із полипропилена діаметр 110 мм | шт. | 4 |  |
| 413 | Шпилька М8х2000 01 DІN 975 | шт. | 4 |  |
| 414 | Анкер розпірний М8 30х10 мм латунь | шт. | 10 |  |
| 415 | Хомут із шурупом діаметр 110 мм | шт. | 4 |  |
| 416 | Хомут із шурупом діаметр 50 мм | шт. | 6 |  |
| 417 | Силікон технічний | шт. | 1 |  |
| 418 | Фум стрічка 19х0,2х15 м велика | шт. | 1 |  |
|  | Санітарно-технічне обладнання |  |  |  |
| 419 | Установлення умивальників одиночних із підведенням холодної та гарячої води | 10 компл. | 0,1 |  |
| 420 | Умивальник фаянсовий з п'єдесталом, сифоном, змішувачем, шлангом гумовим з обпліткою з нержавіюча сталь ф1/2х1/2" l = 0,3 м | компл. | 1 |  |
| 421 | Установлення баків для води масою до 0,5 т | бак | 2 |  |
| 422 | Бак для води d = 0,8 м; h = 1,76 м; V = 750 л | шт. | 2 |  |
| 423 | Шланг Dnірrо-M Gаrdеn Рrо 1/2" 25 м зі штуцером (для наборів баків) | компл. | 1 |  |
|  | Протипожежний водопровід |  |  |  |
|  | Пожежний кран-комплект |  |  |  |
| 424 | Шафа настінна, розмір до 800х1800 мм | шт. | 2 |  |
| 425 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм (Ду-25) | шт. | 2 |  |
| 426 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм (Ду-50) | шт. | 2 |  |
| 427 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт. | 2 |  |
| 428 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт. | 3 |  |
| 429 | Кран-комплект пожежний ПКК 600-1750-250 для двох кранів Ду-51/65, кран комплекту Ду-25 з напівжорстким рукавом та місцем для 2х вогнегасників у складі: Шафа пожежна (ПШ) навісна 600х1750х250 з задньою стінкою білий RАL-9016; Касета металева для рукава пожежного 51(66) – 2 шт; Різьба d 65 – 2 шт; УК1129-В Клапан перекривний пожежного крана DN-65 РN16 кутов, (в/н різ. латунь 90 2 шт; ДППК-С (універсал) Датчик положення пожежного крану – 2 шт; Головка Муфтова Напірна ГМН-70 – 2 шт; Рукав пожежний напірний Д-66 мм К, 20 м в комплекті з двома з ГРН-70 – 2 шт; Головка Цапкова Напірна ГЦН-70 – 2 шт; Ствол пожежний перекривний D65 – 2 шт; Сповіщувач СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) магнітоконтактний накладний на метал. черговий режим-20 мм, тривога-28 мм, білий; Наліпка "Знаки Безпеки/Інструкція"; Різьба d 25; УК1117-В Клапан запірний пожежного DN25 РN16 кутов. (1"вз); ДППК-С (Ду-25) Датчик положення пожежного крану; Кран-комплект пожежний з напівжорстким рукавом д 25 мм / 20 м, 1,2 Мпа, згідно з ЕN671-1 | комплект | 2 |  |
|  | Водопровід |  |  |  |
| 430 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм | 100 м | 0,24 |  |
| 431 | Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 24 |  |
| 432 | Коліно сталеве Ду 65х4 мм | шт. | 18 |  |
| 433 | Трійник сталевий Ду 65х65 мм | шт. | 2 |  |
| 434 | Трійник сталевий Ду 65х50 мм | шт. | 4 |  |
| 435 | Трійник сталевий Ду 65х25 мм | шт. | 2 |  |
| 436 | Кран кульвий діаметр 15 мм з внутрішньою різьбою | шт. | 1 |  |
| 437 | Різьба сталева коротка ф25/1" | шт. | 2 |  |
| 438 | Різьба сталева коротка ф50/2" | шт. | 4 |  |
| 439 | Фарбування нових сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100 м² | 0,235 |  |
| 440 | Кріплення для трубопроводів (кронштейни, планки, хомути) | кг | 28 |  |
| 441 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100 отворів | 0,02 |  |
| 442 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,02 |  |
| 443 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1 | 100 отворів | 0,02 |  |
| 444 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | 100 отворів | 0,02 |  |
| 445 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7 | 100 отворів | 0,02 |  |
| 446 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7 | 100 отворів | 0,02 |  |
|  | Обладнання для водопровіду та каналізації |  |  |  |
| 447 | Пластиковый рукомойник Пласт Бак 20 л (1383kmd) (устаткування, що не монтується) | шт. | 1 |  |
| 448 | Занурений насос 0,25 кВт з поплавковим вимикачем; Q= 6 м²/год., H= 8 м, N= 0,5 кВт, U= 220 в, шланг для відводу води 50 м в комплекті (устаткування, що не монтується) | шт. | 1 |  |
|  | Автоматична пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, система передавання тривожних сповіщень |
|  | Автоматична пожежна сигналізація |  |  |  |
| 449 | Блок приймально- контрольний | шт. | 1 |  |
| 450 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні | шт. | 47 |  |
| 451 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт. | 4 |  |
| 452 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А/год | шт. | 1 |  |
| 453 | Прокладання коробів пластикових (Формула: (170+180)/100) | 100 м | 3,5 |  |
| 454 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм² у коробах | 100 м | 9,81 |  |
| 456 | Кабельна обойма KSА ф8 | шт. | 30 |  |
| 457 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм² на скобах | 100 м | 0,05 |  |
| 458 | Кабель (N)HХH FЕ180/Е30 3х1,5 | 1000 м | 0,005 |  |
| 459 | Кабель ПВС 4х0,4 | 1000 м | 0,88 |  |
| 460 | Кабель для внутрішнього прокладання (FTР Саt.5е LSОH) КППЭ-HF-ВП(100) 4х2х0,51 LSОH | 1000 м | 0,001 |  |
| 461 | Кабель ПВС 2х0,75 | 1000 м | 0,1 |  |
| 462 | ККПП 20х16 канал кабельний | м | 170 |  |
| 463 | ККПП 40х25 канал кабельный | м | 180 |  |
|  | Система оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 464 | Оповіщувач ОП світлозвуковий (Формула: 9+8+10) | шт. | 27 |  |
| 465 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100 шт. | 0,02 |  |
| 466 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт. | 1 |  |
| 467 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт. | 1 |  |
| 468 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А/год | шт. | 1 |  |
| 469 | Прокладання коробів пластикових | 100 м | 0,2 |  |
| 470 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм² у коробах | 100 м | 4,45 |  |
| 471 | Кабель JЕ-H(ST)H Bd FЕ180/Е30 1х2х0,8 | 1000 м | 0,445 |  |
| 472 | Кабельна обойма KSА ф8 | шт. | 835 |  |
| 473 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм² на скобах | 100 м | 0,05 |  |
| 474 | Кабель (N)HХH FЕ180/Е30 3 х1,5 | 1000 м | 0,005 |  |
|  | Система передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
| 475 | Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЄЗів), маса до 5 кг (комунікатор M-GSM) | шт. | 1 |  |
|  | Обладнання для автоматичної пожежної сигналізації, системі оповіщення про пожежу, системі передавання тривожних сповіщень |
|  | Автоматична пожежна сигналізація |  |  |  |
| 476 | Пристрій приймально-контрольний Тірас-16П ТОВ "Тірас-12" | шт. | 1 |  |
| 477 | Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 | шт. | 47 |  |
| 478 | Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 (резерв) | шт. | 5 |  |
| 479 | Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт. | 1 |  |
| 480 | Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 (резерв) | шт. | 1 |  |
| 481 | Аккумулятор 18 А_ч | шт. | 2 |  |
|  | Система оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 482 | Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" ОСЗ-12 | шт. | 9 |  |
| 483 | Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1 | шт. | 8 |  |
| 484 | Оповіщувач світлозвуковий ">" ОСЗ-14,1 | шт. | 10 |  |
| 485 | Оповіщувач світловий ">" ОС-6,4 | шт. | 2 |  |
| 486 | УК-1 Пристрій комутаційний | шт. | 1 |  |
| 487 | Блок живлення БЖ-1230 | шт. | 1 |  |
| 488 | Аккумулятор 7 А_ч | шт. | 1 |  |
|  | Система передавання тривожних сповіщень |  |  |  |
| 489 | Комунікатор M-GSM | шт. | 1 |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи на автоматичній пожежній сигналізації, системі оповіщення про пожежу, системі передавання тривожних сповіщень |
|  | Автоматична пожежна сигналізація |  |  |  |
| 490 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації (центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.) | ділянка | 1 |  |
| 491 | Елемент, модуль комутації, введення-виводу імпульсних сигналів | шт. | 1 |  |
|  | Система оповіщення про пожежу |  |  |  |
| 492 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації (центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.) | ділянка | 1 |  |

Примітка:

До уваги учасників! У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.