Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю послуг із забезпечення живлення електричною енергію об’єкту – код за ДК 021-2015 ЄЗС – 45310000-3 «Електромонтажні роботи» для приєднання контрольно-пропускного пункту (блокпосту) № 5 для забезпечення діяльності добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади на суму 84712,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі сімсот дванадцять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі: Послуги із забезпечення живлення електричною енергію об’єкту – код за ДК 021-2015 ЄЗС – 45310000-3 «Електромонтажні роботи», для приєднання контрольно-пропускного пункту (блокпосту) № 5 для забезпечення діяльності добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади.

2. Місце надання послуг: територія Сумської міської територіальної громади та Сумського району.

3. Термін надання послуг: до 30 березня 2024 року.

4. Відносини між постачальником та споживачем електричної енергії регулюються наступними документами:

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»;

- Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 від 24.07.2007р.);

- Методичними рекомендаціями з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2008р. № 253.

5. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Довідку про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання послуг:

а) спеціалізованого автотранспорту (або їхні аналоги):

-автопідйомник (и);

-автокран (и);

- вантажний (і) автомобіль (і);

- екскаватори.

б) наявність обладнання.

- Документи про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання послуг відповідно до Технічного завдання.

У складі пропозиції Учаснику необхідно надати копії відповідних посвідчень:

1) свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій;

2) посвідчення водіїв.

3) копії посвідчень працівників про проходження навчання/перевірку знань з:

- охорони праці для машиністів підйомників;

- електробезпеки (допуск до роботи в електроустановках);

- правил охорони праці робітників, які виконують роботу з робочих платформ підйомників

або на висоті.

4) положення про порядок взаємовідносин електротехнічного (оперативного) персоналу з балансоутримувачами електричних мереж:

- ПАТ «Сумиобленерго»;

- КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР.

6. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, які повинні бути виконані, в тому числі на транспортування до місця улаштування, розвантажування, монтаж, установку. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Вартість робіт розраховується відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень.

Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Виконавця, але вони не повинні перевищувати вимоги встановлені      ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». адміністративні витрати приймаються у розмірі не вище 1,23 грн./люд.год. згідно ДСТУ-Н Б Д 1.1-3:2013.

Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі не більше 6,8 грн./люд.год згідно додатку Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, встановлений на час укладення Договору.

Розмір кошторисної заробітної плати робітників визначається відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 року № 281 (у редакції наказу Мінрегіону від 27.07.2018 р. № 196).

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або не повний їх обсяг згідно з технічним завданням, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Учасник повинен використовувати обладнання, матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).

Технічні та кількісні вимоги

| № з/п | Перелік послуг | Одиниця виміру | Обсяги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажні роботи |  |  |
| 1. | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м] | 100 м | 5 |
| 2. | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 2х16 мм2 | 1000 м | 0,5 |
| 3. | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків | шт. | 1 |
| 4. | КБУ-16-гак універсальний | шт. | 1 |
| 5. | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів | шт. | 4 |
| 6. | Затискач проміжний ЗПУ Z 204 [4х16 мм2] | шт. | 3 |
| 7. | Затискач анкерний [натяжний] ЗА 2,1 [2х16-25] | шт. | 1 |
| 8. | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів | шт. | 8 |
| 9. | Затискач проколюючий ізоляцію Z106 СІП [16-95 мм2] АС [16-95 мм2] | шт. | 8 |
| 10. | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 20мм | 100 м | 1 |
| 11. | Труба ПВХ гнучка гофрована 20мм | м | 100 |
| 12. | Кріплення для гофри/труби чорна 20 мм (пач. 100шт. ціна за пачку) | шт. | 4 |
| 13. | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100 м | 1 |
| 14. | Кабель АВВГ 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 15. | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | 100 шт. | 0,07 |
| 16. | Розетка накладна 2-ня зовн. з/к | шт. | 7 |
| 17. | Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт. | 0,04 |
| 18. | Вимикач 2-клавішний | шт. | 4 |
| 19. | Установлення розподільних коробок | 100 шт. | 0,04 |
| 20. | Коробка розподільча 100х100х50 | шт. | 4 |
| 21. | Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях | 100 шт. | 0,06 |
| 22. | Світильник ЛЕД 12 Вт накладний | шт. | 6 |
| 23. | Монтаж прожера | 100 шт. | 0,01 |
| 24. | Прожектор світлодіодний ЛЕД 200 Вт | шт. | 1 |
| 25. | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі | шт. | 1 |
| 26. | Лічильник однофазний | шт. | 1 |
| 27. | Шафа [пульт] керування навісна | шт. | 1 |
| 28. | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 29. | Щит обліку універсальний | шт. | 1 |
| 30. | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 5 |
| 31. | Автом. вимикач 1п 16А | шт. | 4 |
| 32. | Авт. вимикач 1п. 25А | шт. | 1 |
| 33. | Бокс КМПн 2 модуля навісний | шт. | 4 |
| 34. | Дюбель шуруп д6*40 | упаковка (100 шт.) | 0,2 |

Погодження з технічними, якісними та кількісними характеристиками, у тому числі з відповідною технічною специфікацією предмета закупівлі Учасник обов'язково підтверджує документально. Документальним підтвердженням може бути довідка у довільній формі або у вигляді цього Додатку 2 до тендерної документації.

Примітка:

Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

«Або еквівалент» передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначені в даній документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.